机械分册

1、为什么通风机风门严禁漏风？

答：风门漏风会造成风流在通风机进出风之间局部短路，使矿井通风负压降低，无法保证采区正常风量，影响矿井通风安全。

2、为什么矿井主通风机要进行性能测试？

答：通风机经过长时间运转后，因零部件锈蚀或者机械摩擦，性能和参数会发生变化，井下风量负压也会有变化，风机的工况点也会发生变化，必须每5年至少进行一次通风机性能测试。

3、为什么轴流式通风机的动叶片要设置成扭曲式的？

答：轴流式通风机的动叶片设置成扭曲式，可以避免气流从叶片顶部向根部流动，防止影响主气流的运动而降低通风机效率。

4、为什么通风机要有集流器？

答：通风机配有集流器可使气流得到加速，在压力损失很小的情况下与整流罩配合，保证进气速度均匀，避免产生冲击和涡流。

5、为什么通风机要设置扩散器？

答：轴流式通风机运行时，风流从后导叶流动出来后，其出口动压仍然很大，设置扩散器可以将动压变为静压，提高通风机静压效率。

6、为什么轴流式通风机要安装防噪声装置？

答：轴流式通风机运行时会发出强烈的刺耳噪声，损害人身健康。因此，必须安装防噪声装置。

7、为什么严禁主通风机房兼作它用？

答：若主通风机房兼作它用时，会破坏矿井通风系统的稳定性和可靠性，诱发通风隐患，甚至导致重大灾害事故。

8、为什么通风机启动前必须先提前盘车1~2圈？

答：通风机启动时先提前盘车1~2圈，可以确认通风机是否转动灵活，有无卡阻现象，如有异常立即检查，故障排除后再启动风机。

9、为什么主通风机必须一台运行、一台备用？

答：主通风机一台运行、一台备用能够确保通风系统的安全可靠。主通风机是给井下供风的重要设备，如运行中主通风机出现故障，备用通风机必须在10min内正常开启，恢复矿井供风。

10、为什么主通风机停止运转期间必须打开防爆门？

答：主通风机停止运转期间，打开防爆门可以起到自然通风的作用，以降低井下空气中有害气体浓度。

11、为什么通风机房及其附近20m范围内不得有烟火？

答：风机正常运转时会抽出一定的瓦斯，特别是井下发生大量煤与瓦斯突出时，含有高浓度瓦斯和大量煤尘的气流进入通风机房，当瓦斯达到爆炸浓度时遇火会引起瓦斯、煤尘爆炸。因此，通风机房及其附近20m范围内不得有烟火。

12、为什么通风机要安装防爆门？

答：井下发生煤尘爆炸或瓦斯爆炸时，高温气流、高强度冲击波将冲破防爆门释放到大气中。安装防爆门可以防止冲击波沿风道冲入通风机工作轮，损坏通风机设备。

13、为什么通风机每季度检查一次反风设施？

答：每季度检查一次通风机的反风设施，能够确保反风设施的操作装置、反风闸板灵敏可靠，并始终处于完好状态，以便能在紧急情况下完成矿井反风任务。

14、为什么规定备用通风机必须保证能在10min内开启？

答：主通风机停止运转后，备用通风机保证能在10min内开动，可防止井下瓦斯和有害气体积聚，酿成人员窒息和瓦斯燃爆事故，保证矿井人员安全。

15、为什么通风机防爆门要设置坠砣?

答：通风机防爆门设置坠砣可以平衡防爆门的重量，保证应急情况下人为能够顺利开启防爆门，实现自然通风。

16、为什么主通风机在安装、大修或改造后，投入使用前必须进行一次性能测定和试运转工作？

答：主通风机在安装、大修或改造后，尚无法确定通风机是否处于完好状态；因此需要进行性能测定和试运转工作，使通风机的运行工况处于最佳状态，以防止通风机出现故障停机而影响矿井安全生产。

17、为什么螺杆式压缩机有油气分离器？

答：螺杆式压缩机的油气分离器是为了降低机组排气中的含油量和循环使用机组中的润滑油，利用油气分离器可以把润滑油有效地从气体中分离出来，从而降低压缩空气中的含油量。

18、为什么空气压缩机气缸要设冷却水套？

答：冷却水套可以吸收气缸壁放出的热量，保证气缸活塞的正常润滑，防止活塞损坏，降低气阀温度，延长使用寿命，减少空气预热。

19、为什么空气压缩机要安装中间冷却器？

答：中间冷却器除可以冷却一级气缸的气体外，还可以把高温空气中的水分和润滑油分离出来。

20、为什么空气压缩机要在排气管路出口安装风包？

答：在空气压缩机的排气管路出口安装风包，可以缓和压缩机排气不均匀而产生的压力波动，从而保证井下供风压力的稳定性。同时，分离并除去压缩机中的润滑油和杂质，储存多余的压缩空气。

21、为什么活塞式压缩机气阀要经常检查更换阀片？

答：活塞式压缩机阀片动作频繁，是易损零件，经常检查更换阀片可避免阀片损坏后会降低压缩机效率，造成压缩机故障。

22、为什么活塞式压缩机停机1个月以上时应用油进行封存？

答：活塞式压缩机停机1个月以上时用油进行封存，可以防止灰尘、潮气或水侵入压缩机造成机构锈蚀。

23、为什么压缩机停机时必须放掉机体内全部存水？

答：压缩机停机时放掉机体内全部存水可防止压缩机机构锈蚀和冬季冷却水管冻裂。

24、为什么在气缸径向孔、凹槽、凸肩等处加以滚压处理？

答：气缸径向孔、凹槽、凸肩等处易产生应力集中，在缸体产生应力集中处采取滚压处理等强化工艺，可得到很大残余应力，以抵消部分工作压力，提高抗疲劳强度。

25、为什么许多风冷式压缩机均采用导风罩的结构？

答：风冷式压缩机采用导风罩结构可使气流集中导向需要冷却的部位，从而使气缸迎风面和背风面都能得到较好的冷却。

26、为什么水冷式压缩机气缸水套总是从气缸最下一端进入，从气缸另一端最高点引出？

答：水冷式压缩机气缸水套从气缸最下一端进入，从气缸另一端最高点引出可避免在气缸内形成死角和气囊，提高压缩机气缸的冷却效果。

27、为什么无油螺杆压缩机转子齿顶设有密封齿？

答：无油螺杆压缩机转子齿顶设有密封齿可以使压缩机在实际工况下间隙尽可能小；此外，在非正常情况下，能起到保护作用。

28、为什么使用硬水来冷却气缸时出口水温不得超过40℃？

答：使用硬水来冷却气缸时，如果出口水温超过40℃，水套壁上极易形成水垢，降低缸壁导热效果。

29、为什么套管式冷却器适用于气体体积流量较小的高压和超高压的活塞式压缩机？

答：套管式冷却器通流截面小，易产生高速流动，有利于换热和消除污垢，从而适用于气体体积流量较小的高压和超高压的活塞式压缩机。

30、为什么活塞式压缩机要正确选择耗油量定额？

答：正确选择耗油量定额，能大大减少油积碳沉淀物，避免发生爆炸事故。

31、为什么说压缩机爆炸最危险因素是油积碳沉淀物自燃？

答：油积碳沉淀物不仅能促使可燃性混合物自燃；而且能够使油从沉淀物中蒸发，不断形成可燃性的烃类混合物。

32、为什么压缩机必须有压力表，并且要准确？

答：通过压力表的压力值可了解压缩机的工作情况，如果压力表不准确，就会对压缩机的工作情况作出错误的判断，导致事故的发生。

33、为什么压缩机要设温度保护装置？

答：压缩机设温度保护装置可以保证压缩机的排气温度和润滑油温度不超过设定值。

34、为什么压缩机要有超压保护?

答：压缩机超压会使压缩机及风包管路压缩器具均具有爆炸的危险，压力限位为110%。

35、为什么压缩机风包要设安全阀？

答：安全阀是压气设备的保护装置，当系统压力超过某一整定值时，安全阀动作，压缩气体泄于大气，使系统压力降低，从而保证系统压力在整定值以下运行。

36、为什么风包应设在室外阴凉处？

答：风包内储存的压缩空气受热后膨胀，超过风包的容许压力容易引起爆炸；所以不能在日光下暴晒，必须设在室外阴凉处。

37、为什么长期运行的风包要定期清除风包内的油垢？

答：长期运行的风包底部有积油，长时间在高温作用下会碳化，使其闪点下降，若风包内温度过高，超过积碳的闪点便会产生爆炸。

38、为什么压缩机要设压力继电器？

答：防止压缩机冷却水和润滑油因压力不够，使供水供油量不足时，继电器动作，断开控制线路的接点，发出声、光信号或自动停机。

39、为什么压缩机要设排气超温保护？

答：压缩机设排气超温保护是因为冷却水或润滑油中断会使气缸温度超高，风包温度超过120℃，有可能发生爆炸事故。

40、为什么说密封齿会对螺杆式压缩机起到应急保护作用？

答：当转子振动、轴承损坏，致使转子与气缸接触时，密封齿可以防止大面积的咬伤，避免出现严重事故。

41、为什么活塞式压缩机有断水保护？

答：活塞式压缩机冷却水中断，会使气缸温度超高，有发生爆炸危险；所以活塞式压缩机要有断水保护。

42、为什么安全阀的动作压力不得超过额定压力的1.1倍？

答：安全阀是保护压缩机安全的最后一道防线，当实际压力超过额定压力1.1倍时，安全阀不动作，风包、管路、高压缸等有爆炸的危险。

43、为什么矿井需安装排水设备？

答：矿井水积聚在巷道中，不但影响生产，而且威胁着工作人员的健康和安全；因此，需要安装排水设备将工作面积聚积水和中央水仓的蓄水及时排出。

44、为什么中央泵房设置在井底车场附近？

答：中央泵房设置在井底车场附近，可以利用巷道坡度聚集矿井水；同时，井底车场至井口距离很近，排水管路短，管路阻力小，便于设备安装、撤除等。井底泵房有条出口，便于人员撤退。

45、为什么中央泵房两个出口中的一个出口必须用斜巷通到井筒？

答：中央泵房两个出口中的一个出口用斜井通到井筒主要是作为回风和设置水管、电缆之用，同时提高泵房的通风能力，使用斜巷既可以在紧急情况下运送应急物料，也可作为中央泵房被淹没时的紧急撤人线路。

46、为什么中央泵房两个出口中的一个出口必须通到井底车场？

答：中央泵房的其中一个出口通到井底车场，可以作为水泵安装时的运输通道；此外，由于井底车场标高较低，作为进风通道也有利于泵房通风。

47、为什么防火铁门上装设便于关严的通风孔？

答：防火铁门上装设便于关严的通风孔的作用：一是在正常情况下便于控制硐室的通风量；二是在意外火灾情况下便于隔绝通风。

48、为什么泵房设置防水门？

答：突水状态下，当车场有被水淹没的危险时，关闭防水门可以保护排水设备正常运行和人员安全。

49、为什么中央泵房吸水井与水仓间要设置控制闸阀？

答：当井下发生严重水灾时，将该控制闸阀关闭可防止水仓内的水倒灌淹没中央泵房。

50、为什么中央泵房内要设置低水位报警装置？

答：设置低水位报警装置可提醒操作人员及时进行停泵，避免当吸水井水位下降，水泵笼头露出水面时，造成排水中断及水泵损坏现象。

51、为什么矿井排水设备每年雨季来临前要进行一次联合试运转？

答：矿井排水设备每年雨季来临前要进行一次全面检修，可通过联合试运转发现排水设备存在的问题，并及时进行处理。

52、为什么中央泵房要执行循环开泵制度？

答：中央泵房执行循环开泵制度，使所有电动机在周期内全部运行一遍，可防止电动机受潮，保证备用泵随时可以投入使用。

53、为什么要求水泵工记录好每台泵每天的开、停时间？

答：通过记录水泵开、停时间，可以根据时间长短判断矿井涌水量情况；通过查询记录，把握涌水量规律，便于及时采取应对措施。

54、为什么水泵下边需有放水孔？

答：当水泵停用时，可以使用水泵下端的放水孔将泵体内水放掉，以防冬季冻裂泵体。

55、为什么水泵逆止阀下还要安装闸阀？

答：当水泵启动时将闸阀关闭，可以使电动机在空负荷状态下启动，减少冲击电流对设备的损害。如果没有闸阀，一旦水泵开动，逆止阀就会打开，使电动机重负荷运行。

56、为什么泵轴中心线与电机轴中心线在同一条直线上？

答：如果泵轴中心线与电机轴中心线不在同一条直线上，会引起振动和轴承发热，影响设备安全运转。

57、为什么水泵并联排水时并联运行的水泵扬程应基本相等？

答：若并联运行的水泵扬程不相等，扬程低的水泵不能发挥作用；做不到水泵高效运行，甚至会发生扬程高的泵向扬程低的泵倒流现象。

58、为什么水泵对轮之间要有间隙？

答：如果水泵对轮之间没有间隙或间隙太小，会使泵轴与电机轴顶在一起，造成轴向力传给电机，导致电机轴承发热，负荷增大；甚至启动不起来。

59、为什么水泵导水圈叶片应比叶轮叶片数多1或少1？

答：若水泵导水圈叶片数与叶轮叶片数目相等，会出现叶轮叶片与导水圈叶片重叠现象，产生冲击和振动。

60、为什么水泵与平衡盘右侧相通的回水管路不能堵死？

答：水泵与平衡盘右侧相通的回水管路一旦堵死，平衡盘两边就不存在压力差，平衡盘就失去平衡轴向推力的作用。

61、为什么水泵密封环磨损后要及时进行更换？

答：水泵密封环承受着与转子的摩擦，当被磨损到一定程度后，水在泵腔内将发生大量的窜流，使水泵的排水量和效率显著下降。

62、为什么水泵一般达不到理想吸水高度？

答：在标准气压下，水泵理想吸水高度为10.33m，但由于吸水管、滤水器、底阀等都将产生摩擦阻力，特别是受到饱和蒸汽压的限制，水泵的吸水高度一般无法达到理想高度。

63、为什么水泵启动时泵体内要灌满水？

答：水泵启动时未灌满水或灌水不足，泵体内有空气，会导致水泵启动时吸不上水。

64、为什么要先关闭水泵出水口上方的闸阀再开泵？

答：启动前先关闭水泵出水口上方的闸阀可以降低启动负荷，保证供电设备的正常运行。

65、为什么水泵停止时要先关闭闸阀再停泵？

答：在未关闭闸阀的情况下停泵，会因逆止阀的突然关闭而使水流速发生突变，产生水击，可能击毁管路甚至水泵。

66、为什么在关闭闸阀时水泵运转时间不能超过3min？

答：水泵在闸阀关闭的情况下运行时间超过3min会使泵体发热，导致泵体损坏。

67、为什么排水管路要进行固定？

答：通过固定排水管路，可防止管路弯曲变形和大的位移，减少排水阻力和管路漏水，保证设备正常运行。

68、为什么排水管路内壁要定期清理泥垢？

答：若排水管路内壁泥垢较多，会导致管径缩小，排水阻力增大，流量下降，削弱泵房防洪抗灾能力。

69、为什么吸水管要避免漏气？

答：水泵吸水管出现漏气现象，会致使吸水管中的空气排不尽，造成压力表和真空表的剧烈摆动，致使水泵不能正常开启。

70、为什么盘根箱内要加O型耐油橡胶密封圈及挡水环（圈）？

答：采用O型耐油橡胶密封圈及挡水环（圈），可防止水进入泵轴进而造成轴承进水。

71、为什么盘根箱水封环要正确安置，不能堵死？

答：水封环位置不对或堵死，吸水侧盘根不能达到充分冷却，会因发热而导致寿命缩短。

72、为什么井下要设置水仓？

答：水仓是一个容纳矿井水的巷道，遇到突然断电或排水设备发生事故停止运行时，水仓可以容纳停歇期间的涌水，还起着沉淀矿水中固体颗粒的作用。

73、为什么中央泵房水仓外还要设置沉淀池？

答：依靠水仓澄清含有大量悬浮物质和固体颗粒的矿井水，往往不能达到令人满意的效果，在中央泵房水仓外设置沉淀池可起到二级沉淀的目的。

74、为什么中央泵房水仓必须有一个主水仓和一个副水仓？

答：设置主、副水仓可在水仓清理沉淀物的同时，两个水仓轮换使用，保证排水设备正常工作。

75、为什么中央泵房雨季期间要空一个仓？

答：雨季期间进行空仓，主要是在突水状态下起缓冲作用。

76、为什么要求井下水仓长度不得少于100m？

答：为了达到把大部分细微颗粒沉淀于仓底的目的，水在水仓中的流动速度必须小于0.005m/min，而且流动时间要大于6h，根据以上条件要求，水仓巷道长度不得小于100m。52

77、为什么水仓要定期清挖？

答：水仓内沉淀物过多，会减少水仓容积，损坏水泵零部件，降低排水效率；因此要定期清挖。

78、为什么水仓箅子要及时清理?

答：及时清理水仓箅子可防止排水沟内的脏杂物堵塞水仓箅子，影响矿井涌水进入水仓。

79、为什么要定时清理吸水井中的悬浮物？

答：定时清理吸水井中悬浮物可防止吸水井中的悬浮物沿水泵吸水口进入水泵，导致泵体损坏。

80、为什么避免使用螺纹旋入来压紧填料？

答：如果用螺纹进行紧固，由于填料和压紧件之间的摩擦，大直径的填料容易损坏，薄的填料容易断裂。

81、为什么不允许水泵流量为零时启动水泵？

答：启动水泵后，水泵流量为零，电机传给水泵的能量全部转换为热能，使泵内的温度迅速上升而引起水泵发热。

82、为什么普通输送机承担长距离、大运量任务时要加线摩擦驱动带式输送机？

答：使用线摩擦驱动带式输送机，可以将驱动装置沿长距离带式输送机的整个长度多点布置，大大降低输送带的张力，确保带式输送机正常运转。

83、为什么煤矿用带式输送机使用槽形托辊？

答：煤炭为散状物料，煤矿用带式输送机使用槽形托辊可防止煤炭的撒落。

84、为什么在输送机的装载处安装缓冲托辊？

答：在输送机装载处安装缓冲托辊可减轻物料对输送带的冲击，保护输送带，延长输送带使用寿命。

85、为什么输送机要安装调心托辊？

答：输送机安装调心托辊是为纠正输送带因张力不平衡、物料偏心堆积、机架变形、托辊损坏等现象引起的跑偏。

86、为什么在小功率输送机上多使用电动滚筒？

答：与普通输送机的驱动装置相比较，电动滚筒驱动装置具有质量轻、成本低且安装简单的优点。

87、为什么输送机除紧急情况外严禁带负荷停车？

答：除紧急情况外，输送机严禁带负荷停车。这样避免重载启动、电动机过载、输送带打滑、拉坏输送带接头等事故。

88、为什么输送机清扫装置一般安装在卸载滚筒的下方？

答：输送机清扫装置安装在卸载滚筒的下方，可使输送带在进入空载分支前将黏附在输送带上的物料清扫掉，防止物料堆积在尾部滚筒或拉紧滚筒处。

89、为什么钢丝绳牵引带式输送机张紧车要自由移动？

答：在输送机启动过程中或输送带伸出、缩短时，钢丝绳牵引带式输送机张紧车可以沿轨道相应地移动，以调节输送带张力。

90、为什么钢丝绳牵引输送机输送带在换向弯曲处将输送带抬高并使两绳间距加大？

答：在换向弯曲处将输送带抬高，并采用分绳轮使两条钢丝绳的间距加大，可使输送带在换向滚筒处脱离钢丝绳，以满足装载和卸载要求。

91、为什么钢丝绳牵引输送机多采用水平分绳轮？

答：钢丝绳牵引输送机之所以采用水平分绳轮是因水平分绳轮受力小、质量轻，钢丝绳弯曲小。

92、为什么钢丝绳牵引输送机设有牵引钢丝绳拉紧装置？

答：钢丝绳牵引输送机设有牵引钢丝绳拉紧装置是为了保证钢丝绳有一定的张力，使两支架间钢丝绳的挠度不超过50～100mm。

93、为什么钢丝绳牵引输送机钢丝绳应使用镀锌钢丝绳？

答：使用镀锌钢丝绳是为了防止井下阴暗潮湿的作业环境对钢丝绳造成腐蚀。

94、为什么钢丝绳牵引输送机要装设沿线停机保护？

答：装设沿线停机保护后，一旦发生问题，在输送机沿线均能可靠地停止机器运转，确保运输安全。

95、为什么下运带式输送机不能带载停车？

答：带式输送机处于带载向下运行状态时，突然停车，如果制动不及时，将造成超速飞车事故。

96、为什么带式输送机要安装储带装置？

答：储带装置可把带式输送机伸缩前后的多余输送带暂时储存起来，以满足采掘工作面持续前进或后退的需要。

97、为什么带式输送机运行时输送带不能跑偏？

答：输送带跑偏会造成输送带摩擦损坏，严重时输送带将脱离托辊，造成事故。

98、为什么带式输送机要设置低速保护？

答：带式输送机设置低速保护可防止输送带长时间打滑，而造成着火事故，保证设备正常运转。

99、为什么带式输送机要设置跑偏保护？

答：带式输送机设置跑偏保护是为了防止输送带跑偏损坏输送带，甚至造成运输事故。

100、为什么带式输送机要设置超温洒水保护？

答：带式输送机通过设置超温洒水保护，能有效防止因滚筒与输送带摩擦而产生过高温度，造成设备损坏。

101、为什么带式输送机要设置烟雾保护？

答：当带式输送机周围烟尘浓度达到设定值时，报警器发出声光报警，能够及时采取有效措施，杜绝发生火灾事故。

102、为什么带式输送机要设置温度保护？

答：运动部件（如转动滚筒）一旦温度过高，保护装置动作，输送机便停止运行，防止事故的发生。

103、为什么带式输送机滚筒一般磨损较快？

答：带式输送机滚筒磨损较快的原因有二：一是井下带式输送机都是在过度拉紧状态下运行；二是由于煤粉黏着滚筒，使滚筒传递的牵引力过大，从而造成磨损的加剧。

104、为什么橡胶必须进行硫化处理？

答：对橡胶进行硫化处理能够提高橡胶成品的强度、刚度、抗蠕变性，克服橡胶因温度上升而变软发黏的缺点。

105、为什么刮板输送机必须使用压链器？

答：压链器能防止链子在改变运行角度时发生飘链，使刮板输送机平稳运行，与传动链轮正常啮合。

106、为什么在刮板输送机卸载端侧板上焊有横垫板和立板？

答：卸载端侧板上焊有横垫板和立板是为了增加侧板的强度和刚度。

107、为什么刮板输送机安设挡煤板？

答：刮板输送机安设挡煤板可以增加中部槽装运载货的面积，提高输送机的运输生产能力，并防止煤炭溢出。

108、为什么煤仓内的煤不能长期存放？

答：煤仓内的煤应定期放出，使存煤经常得到松动，防止发生砸实堵塞，造成蓬仓。

109、为什么煤仓不能放空？

答：放空煤仓会造成漏斗口及闸门再卸煤时受冲击而损坏，并影响下部工作人员的安全，还会造成漏风和煤尘飞扬。

110、为什么桥式起重机启动前各控制手柄都必须置于零位？

答：只有起重机的各控制手柄都置于零位时，起重机线圈的自锁保护回路才能畅通，保证起重机安全工作。

111、为什么千斤顶与所顶重物的底面应保持垂直？

答：千斤顶顶面与所顶重物底面保持垂直，必要时需要垫小木片，可以防止起重过程中千斤顶滑动事故的发生。

112、为什么滑轮起吊时不准使用打结的麻绳？

答：滑轮起吊时，如果使用打结的麻绳穿过滑轮，就可能造成麻绳在使用中破损拉断事故的发生。

113、为什么起吊使用麻绳捆绑边缘锐利的设备时要垫东西？

答：起吊使用麻绳捆绑边缘锐利的设备或构件时，要垫木板、麻袋、胶皮、破布等，防止麻绳在起吊承载过程中被割伤、切断。

114、为什么钢丝绳起吊过程中严禁速度突变？

答：在钢丝绳起吊过程中不得突然改变升降速度（如急刹车），防止起吊过程中产生的冲击载荷损坏钢丝绳。

115、为什么钢丝绳要定期涂油润滑？

答：钢丝绳定期涂油润滑可以减少钢丝绳的磨损，防止钢丝绳生锈，延长钢丝绳的使用寿命。

116、为什么要对钢丝绳绳夹进行二次拧紧？

答：钢丝绳受力后会发生变形，对绳夹进行二次拧紧可防止绳夹走动，确保夹紧钢丝绳。

117、为什么千斤顶起重后停留时间较长时应加保险箍？

答：千斤顶起重后停留时间较长时，在活塞伸出部分安装保险箍可防止重物突然下降而造成事故。

118、为什么千斤顶的油路发生阻碍时要更换液压油？

答：当液压千斤顶油路发生阻碍时，千斤顶就会起升不灵或不能缓慢下降，更换液压油可使千斤顶油路通畅。

119、为什么操作手拉葫芦时，拉链方向与链轮方向一致？

答：不管在任何方向操作手拉葫芦，拉链方向都要与链轮方向一致，防止手拉链脱槽。

120、为什么手拉葫芦拉不动时，不能随意增加人数猛拉？

答：手拉葫芦拉不动时，应查明原因，不能随意增加人数猛拉。防止超负荷使用造成事故的发生。

121、为什么手拉葫芦润滑时，不得将润滑油渗进摩擦胶木内？

答：若润滑油渗进摩擦胶木内会致使摩擦胶木材质发生改变而损坏，造成手拉自锁失灵。

122、为什么要对电动葫芦制动器进行调整？

答：如果不及时调整制动器，随着电动葫芦制动环的磨损，就会造成电动葫芦制动后重物下滑，影响制动安全。

123、为什么千斤顶丝杠、螺母间隙变大时不能使用？

答：千斤顶丝杠、螺母磨损达到一定程度时，会导致顶升重物不稳固，容易歪斜而发生危险。

124、为什么穿过滑轮的钢丝绳在滑轮槽中的偏角不得超4°~6°？

答：如果钢丝绳在滑轮槽中的偏角超过4°~6°，就会加剧钢丝绳与滑轮槽侧面的磨损，钢丝绳易滑出轮槽；甚至发生事故。

125、为什么桥式起重机使用前要进行空载运行试验？

答：桥式起重机使用前进行空载试验，可以检查大车有无“啃道”现象，限位开关、行程开关是否灵活有效，制动器的工作是否灵敏等，防止带载运行时发生事故。

126、为什么门式起重机两台制动器要同步？

答：门式起重机的大车行走装置，是由两套相同装置分别安装在两套底横梁上的分别驱动机构，如果使用中两台制动器不同步，就会造成整个门架偏移和扭动。

127、为什么起重机要安装制动装置？

答：起重机安装制动装置可防止悬吊的物品或吊臂下落，同时可防止转台或者起重机在风力或坡道分力作用下溜动。

128、为什么钢丝绳转弯处应设导向轮?

答：使用钢丝绳时，不能使钢丝绳发生锐角弯曲，转弯处设导向轮，可以避免应力集中损坏钢丝绳带来安全隐患。

129、为什么润滑油中不能有水分？

答：润滑油中如果有水分，会加速机械设备和零件的腐蚀，导致添加剂失效，破坏油膜的形成，影响润滑油循环和供油。

130、为什么要严格限制润滑脂中的机械杂质？

答：润滑脂中机械杂质会引起摩擦面的磨粒磨损，增大轴承噪声，金属屑或金属盐还会促进润滑脂氧化等。

131、为什么润滑油管理要实行“五定”？

答：通过对润滑油实行“五定”（指定人加油、定质选油、定点加油、定量用油、定期换油）管理，可以保证用油准确，不出差错，使机器设备得到良好的润滑。

132、为什么设备加油时必须加过滤网？

答：设备加油时在注油口加过滤网非常重要，一是过滤油中的杂质；二是可以防止外部脏杂物进入油箱，保证设备安全。

133、为什么设备用油必须定期化验？

答：通过对设备用油进行定期化验，可以及时发现不合格的油脂，并采取过滤或更换措施，达到延长设备使用寿命的目的。

134、为什么划线基准的定位过程中要进行借料？

答：在划线基准的定位过程中进行借料可以弥补待加工表面的误差，使本来加工余量不足的部位也能获得必须的加工余量。

135、为什么錾子的刀刃部要进行淬火？

答：将錾子的刀刃部淬火，可以增加其硬度和韧性，提高錾子的耐受力。

136、为什么锤柄手握处的横截面为椭圆形？

答：锤柄手握处的横截面为椭圆形，便于锤头定向和防止木锤柄在手中转动。

137、为什么锉削一段时间或完工后必须清除锉屑？

答：锉削一段时间或完工后要及时清除锉屑，一旦锉屑嵌入锉齿之间会划伤工件表面，严重时可将齿间塞满而不能锉削。

138、为什么铰刀不允许倒转，并且要在转动中退刀？

答：铰刀倒转，切屑容易挤入刃带后边擦伤孔壁，损坏铰刀，正常转动时退刀可以防止孔壁划出痕迹。

139、为什么要对联轴器进行找正？

答：联轴器两轴中心线必须精准地将同心度（水平）处于一条直线上；否则运转时轴及其上的机件会发生振摆，引起轴承发热和局部磨损，甚至引起整台机器振动。

140、为什么使用砂轮机磨削工件时不准正面操作？

答：使用砂轮机磨削工件时，为避免砂轮出故障时破碎伤人，操作者应站在砂轮的侧面，不得站在砂轮的正面进行操作。

141、为什么机械设备安装基础表面需铲成麻面？

答：将机械设备安装基础表面铲成麻面，可以使二次灌浆与原基础的接触面积增大，以增加两者的结合力和移动阻力，从而达到二次灌浆与原基础之间牢固结合，为机械设备安装打下牢固的基础。

142、为什么机械设备中严密配合的部位必须设置通气孔？

答：机械设备中需要严密配合的部位，孔的深部为密封时，该部分的空间为密封室，会因密封室内压缩空气的作用使配合困难，需要拔出时又会因真空难以拔出；因此必须设置通气孔。

143、为什么机械加工构件要加工倒角和圆角？

答：机械加工构件加工倒角可以承受较大压力，消除毛刺，圆角可以防止应力集中。

144、为什么使用圆锥滚子轴承的场合，一定要保证合适的游隙？

答：保证合适的游隙，能使轴承具有可靠的润滑和轴上零件的正确轴向定位，游隙过小易烧坏轴承，游隙过大则轴向定位差。

145、为什么过盈配合的齿圈、齿箍等零件的接合面处严禁加设定位销？

答：过盈配合连接是靠接合面的挤压应力达到结合目的的，开设定位销后，会破坏了接合面的应力状态，从而使连接失效。

146、为什么平键槽侧面不应留有间隙？

答：一旦平键槽侧面留有间隙，必将造成轮毂与轴的相对转动，尤其在交变载荷作用下，情况更为恶劣，将使键和键槽的侧面将反复冲击而被破坏。

147、为什么禁止将键槽开到轴肩处？

答：轴的台阶处是应力集中的部位，禁止将键槽开到轴肩处。否则，会造成这个部位应力集中，再叠加上工作应力，使轴超出允许应力要求而可能破坏。

148、为什么在高速旋转的轴端悬臂上安装联轴器时，应使悬臂长度尽量减少？

答：悬臂长度越大，变形和不平衡重量就越大，旋转轴的振动就越大；因此，在高速旋转的轴端悬臂上安装联轴器时，应尽量减小悬臂长度。

149、为什么在减速箱和其他齿轮传动机构中，禁止采用自动调心轴承？

答：调心作用会影响齿轮的正确啮合，使齿的磨损严重；因此，在减速箱和其他齿轮传动机构中，禁止采用自动调心轴承。

150、为什么进行铆接设计时，铆接结构不可再进行焊接？

答：在进行铆接设计时，铆接结构不可再进行焊接，因为焊接产生的应力和变形会破坏铆钉的连接状态，甚至使铆钉失效，起不到双重保险的作用，反而增加了事故的隐患。

151、为什么铸件采用曲线轮辐或辐板开孔？

答：铸件采用曲线轮辐或辐板开孔，冷却时能够自由伸缩，不受约束。

152、为什么压力试验中严禁使用气体做试验用的传压介质？

答：气体受压时体积缩小，在受压零件某些部位强度不够时，可能爆炸而产生严重后果；因此，压力试验中严禁使用气体做试验用的传压介质。

153、为什么滑动轴承装配留有轴向间隙？

答：滑动轴承装配留有轴向间隙的目的是，为了使轴在运转过程中因温度升高而发生长度改变时，留有自由伸缩的余量。

154、为什么机械设备要使用润滑油？

答：机械设备应使用润滑油，良好的润滑可以减轻机件的磨损，对部件起冷却、密封、减振、防腐蚀等作用。

155、为什么机械设备主要连接部位必须使用防松装置？

答：机械设备主要连接部位使用防松装置可防止工作中设备有振动或冲击时螺栓和螺母回松。

156、为什么温度较高时，软的齿面会发生齿面胶合现象？

答：温度较高时，油膜被破坏，较软的齿面就会被撕伤，发生胶合现象。

157、为什么润滑油黏度较低能助长表面疲劳磨损的出现？

答：黏度较低的润滑油易进入已形成的表面裂纹中，当裂纹口封闭后受载，其中的油压急剧升高，会加速裂纹的延伸和扩展。

158、为什么零部件正常情况下会局部出现变形？

答：零部件受到冲击负荷，变形部位存在间隙或间隙过大，以致在启动、反向运转时形成冲击出现局部变形。

159、为什么齿轮出现表面疲劳点蚀时，应用黏度较大的油？

答：黏度较大的油可使载荷分布较为均匀，降低压力峰值，且不易进入裂纹，当齿轮出现表面疲劳点蚀时，可缓解疲劳进程。

160、为什么轴易产生疲劳断裂？

答：轴起到传递扭矩的作用，承受交变扭转载荷与弯曲应力；因而易导致疲劳断裂。

161、为什么减速箱上下壳体为对称结构？

答：减速箱上下壳体采用对称结构可以适应左右工作面和机头、机尾使用。

162、为什么淬火钢必须经过回火才能使用？

答：第一，淬火钢处于高应力状态，容易引起变形和开裂；第二，淬火组织处于亚稳定状态，易发生组织和尺寸变化；第三，淬火组织中的片状马氏体硬而脆，不能满足工件的使用要求，回火能使这些情况得以改善。

163、为什么零部件在表面淬火后，还要进行低温回火？

答：零部件在表面淬火后进行低温回火是为了消除内应力，达到高硬度、高耐磨要求。

164、为什么热处理时使用夹具？

答：热处理时使用夹具可减少零件的变形。

165、为什么零件加工过程中必须留有合理的加工余量？

答：零件加工过程中留有合理的加工余量可简化热处理操作，又不使随后机械加工时增加过大的工作量。

166、为什么高速钢淬火温度不宜过高？

答：加热温度过高会使钢过热，甚至过烧；所以高速钢淬火温度不宜过高。

167、为什么球墨铸铁必须进行退火处理？

答：对球墨铸铁进行退火处理能够提高球墨铸铁的塑性和韧性，改善切削加工性，消除内应力。

168、为什么塑料零件必须进行表面处理？

答：对塑料零件进行表面处理可防止老化，提高耐磨性和着色。

169、为什么砂型和型芯表面涂刷一层涂料？

答：在砂型和型芯表面涂刷一层涂料可提高砂的耐火性，增加铸件表面光滑度。

170、为什么铸件要设置铸造圆角？

答：铸件壁间的连接处做成圆弧过度的铸件圆角，可防止应力集中而产生裂纹。

171、为什么在高压场合，O型密封圈要使用保护垫圈？

答：在高压场合，O型密封圈有被挤入缝隙内发生损伤的可能；因此需要加保护垫圈。

172、为什么高速旋转轴的联轴器不能有能扇风的突起物？

答：如果高速旋转轴的联轴器螺栓的头、螺母等从法兰盘突出，则由于旋转而搅动空气或成为其他不良影响的根源，同时高速旋转的突起物也容易造成其他危害。

173、为什么使用台虎钳夹持工件未夹紧时必须握紧？

答：使用台虎钳夹持工件未夹紧或开始放松前容易掉落砸伤工作人员，因此需要握紧。

174、为什么在板料冲压拉伸过程中，必须使用压边圈？

答：在板料冲压拉伸过程中使用压边圈可防止皱折现象产生。

175、为什么在冷挤压前要对坯料进行退火处理？

答：在冷挤压前对坯料进行退火处理，可有效降低零件的变形抗力。

176、为什么在冷挤压时，必须对零件进行润滑处理？

答：在冷挤压时对零件进行润滑处理，可有效降低挤压力，防止模具磨损，提高工件质量。

177、为什么机床齿轮加工热处理工序中必须进行正火处理？

答：在机床齿轮加工热处理工序中进行正火处理，可以使同批坯料具有相同的硬度，并使组织细化、均匀。

178、为什么机床齿轮加工热处理工序中必须进行低温回火？

答：在机床齿轮加工热处理工序中进行低温回火，可以消除淬火应力，提高抗冲击能力，并可防止产生磨削裂纹。

179、为什么开始起锯时锯条不能平放在工件上？

答：如果起锯时把锯条平放在工件上，没有起锯角度，锯齿吃不进去，锯条会向旁边滑，把工件表面刮坏。

180、为什么在工件上钻孔时要加冷却液？

答：钻孔时由于钻头和工件摩擦而发热，使用冷却液可以降低温度，延长钻头使用寿命，工件不因过热发生性能改变。

181、为什么在工作中要常检查拧紧螺纹，以保证正确的预紧？

答：工作过程中，螺纹连接可能出现预紧力减小现象，如连接松退、初松弛、应力松弛等；因此，在工作中要经常检查拧紧螺纹，以保证正确的预紧。

182、为什么采用O型密封圈时要在槽内加挡圈？

答：当液压力超过10MPa时，O型密封圈在往复运动的作用下容易挤入间隙内而损坏；因此要在槽内加挡圈。

183、为什么锯割较薄钢管时应选用细齿锯条？

答：锯割较薄钢管时应选用细齿锯条，若选用粗齿锯条，其锯切量往往集中在1～2个齿上，易造成锯条崩裂。

184、为什么高合金钢进行拔长时要均匀送进？

答：高合金钢进行拔长时要均匀送进，若送进量不均，变形就不均，导致高合金钢产生裂纹。

185、为什么当钻头将要钻出工件时进给速度必须减慢？

答：钻头将要钻出工件时，由于钻头横刃首先穿出，轴向阻力大减，进给速度必须减慢；否则钻头容易被工件卡死，造成锥柄在尾座套筒内打滑而损坏锥柄和锥孔。

186、为什么攻丝时底孔直径与内螺纹直径不能一致？

答：若底孔直径与内螺纹直径一致，材料扩张时就会卡住丝锥，导致丝锥折断；若直径过大，就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。

187、为什么要严格控制乙炔发生器内气体的温度？

答：应严格控制乙炔发生器内气体的温度，当乙炔气体温度超过500℃时，未发生聚合反应的乙炔分子就会发生爆炸分解。

188、为什么乙炔瓶要安装回火防止器？

答：乙炔瓶安装回火防止器，可防止气焊气割时倒流的火焰通过焊割炬烧到乙炔胶管内，甚至烧到乙炔瓶，发生爆炸事故。

189、为什么乙炔减压器漏气时严禁使用？

答：乙炔减压器在漏气的情况下使用，会形成乙炔与空气的混合气体，一旦触及明火就可能造成爆炸事故。

190、为什么气焊时两块焊件的焊接接头要开坡口？

答：气焊时两块焊件的焊接接头开坡口，可使焊接过程中焊件充分焊透，确保接头焊接牢固。

191、为什么气焊时两焊件的焊接接头所开坡口底部为钝边？

答：两焊件的焊接接头所开坡口底部为钝边，可防止焊接时将焊件烧穿。

192、为什么在管子焊接时要进行校正？

答：管子焊接时进行校正可减少焊接变形，保证焊接质量、焊件相互位置及所需要的间隙等。

193、为什么管子焊接结束时金属要填满熔池，火焰慢慢离开熔池？

答：管子焊接结束时金属填满熔池，火焰慢慢离开熔池，可防止出现气孔、夹渣等缺陷。

194、为什么气割时若割嘴堵塞，必须迅速关闭预热氧气和切割氧阀门？

答：气割时若割嘴堵塞，必须迅速关闭预热氧气和切割氧阀门，及时切断氧气，防止氧气倒流入乙炔管内，出现回火。

195、为什么在平敷焊中当焊到焊件终点时，要加快焊接速度并多加些焊丝？

答：当焊到焊件终点时，由于端部散热条件差，为防止熔池扩大，形成烧穿；所以要加快焊接速度并多加些焊丝。

196、为什么焊缝余高不能低于母材也不能过高？

答：焊缝余高过高会造成焊趾处应力集中，严重时会出现局部变形；焊缝余高过低会使焊接横截面减小、强度降低。

197、为什么熔焊时必须采取有效的隔离空气的保护措施？

答：熔焊时采取有效的隔离空气的保护措施，可防止局部熔化的高温焊缝金属跟空气接触而造成成分、性能的退化。

198、为什么盛装介质的高压容器或管道在高压下不宜焊补？

答：在压力作用下一方面泄漏处难以补焊，另一方面高压介质易在补焊金属处喷射出来伤人；因此，盛装介质的高压容器或管道在高压下不宜焊补。

199、为什么焊缝接头坡口的钝边忌太长？

答：焊缝接头坡口的角度太小、钝边太长、间隙太小，在焊件时易产生接头根部未完全熔透的现象，从而产生未焊透缺陷。

200、为什么立焊忌使用较大的电流？

答：立焊时使用电流过大，会使熔池过热，金属液不能很快凝固，将导致焊缝咬边或产生焊瘤。

201、为什么通风机不允许在“喘振”状态下运行？

答：通风机在“喘振”状态下运行，会造成通风机风压、流量剧烈脉动，引起整个风机装置强烈振动，降低工作效率，损坏通风机。

202、为什么轴流式通风机风机轮毂要设置成流线体形状？

答：因轴流式通风机风机轮毂位于风流中，设置成流线体形状可以把空气阻力减少到1/5，可提高功效并能降低噪音。

203、为什么轴流式通风机叶片要涂抹石墨油脂？

答：轴流式通风机叶片涂抹石墨油脂可防止支撑叶片的螺杆锈蚀。

204、为什么要对备用通风机进行检查、维护保养？

答：《煤矿安全规程》规定必须安装两套同等能力的通风装置，其中一套备用，并保证备用通风机必须在10min内启动。对备用通风机进行检查、维护保养是为了确保其处于完好状态。

205、为什么通风机安装初试机时轴承升温较快，但只要在60℃以下，就不要轻易停机？

答：通风机安装初试机时轴承升温较快，是因为轴承有一个跑合的过程，只要在60℃以下，就不要轻易停机，可继续正常运行。轴承经过跑合后，轴承温度会降下来。

206、为什么通风机反风时要进行风量测量？

答：通风机反风时进行风量测量，应保证反风期间的风量达到正常风量的40%，这样即使正常风流瓦斯浓度较高（如0.6%以上）的矿井，其反风风流中瓦斯浓度最大也不会超过1.0%。

207、为什么主通风机停止运转时，受停风影响的地点必须立即停止工作、切断电源？

答：主通风机停止运转时，受停风影响的地点将处于微风或无风状态，空气中的瓦斯和各种有害气体就会急剧上升而超限，极易酿成人员窒息或瓦斯燃爆事故。如10min内主通风机无法恢复运转，必须停产撤人。

208、为什么螺杆式压缩机可以多相混输？

答：螺杆式压缩机可以多相混输是因为螺杆式压缩机转子齿面间留有间隙，能够耐液体冲击，可压送含液气体、含粉尘气体、易聚合气体等。

209、为什么活塞式压缩机气缸内有活塞环？

答：活塞环具有一定的弹力，能保持一定的压力与气缸壁接触，起到密封作用，同时排除气缸壁上多余润滑油，降低摩擦和发热程度。

210、为什么干式螺杆压缩机的气缸及排气侧端盖采用单层壁结构时，外壁顺气流方向要设有冷却翅片？

答：干式螺杆压缩机的气缸及排气侧端盖采用单层壁结构时，外壁顺气流方向设有冷却翅片可以增强自然风对流冷却效果，使机体的刚性增加。

211、为什么活塞式压缩机各活塞环切口位置要相互错开？

答：活塞式压缩机各活塞环切口位置要相互错开可防止气缸内活塞往复运动时气体从切口处顺利地窜流，降低工作效率。

212、为什么在螺杆式压缩机机体外表面、底座，甚至在吸排气通道内要合理布置加强垒？

答：布置加强垒可以使机体具有良好的强度，确保气缸、轴承、轴封等部分的同心度、平行度，以保证转子高速旋转。

213、为什么螺杆式压缩机无论使用何种形式的轴承，都应保证转子的一端固定、另一端能伸缩？

答：一般情况下，转子在排出侧轴向定位，在吸入侧留有较大的轴向间隙，让其自由伸缩，以便保持排出侧有不变的最小间隙值，使气体泄漏为最小，并避免端面磨损。

214、为什么压缩机风包要设释压阀？

答：释压阀是为防止压气爆炸而装设的保护装置，当压缩空气温度或压力突然升高时，安全阀因流通面积小而不能迅速把压缩气体释放；但释压阀流通面积大，可以迅速释放，对人和设备起到保护作用。

215、为什么矿井必须及时填绘矿井排水系统图？

答：矿井排水系统图能反映各水平、各区域的涌水源、涌水量、流水线路、巷道硐室标高、排水设备及能力等，以便于改善疏、排水系统和防止淹没井巷，在处理淹井事故时，能指导排水、堵水等各项工作。

216、为什么中央泵房必须装设向外开的防火铁门？

答：中央泵房应装设向外开的防火铁门，一旦泵房内部发生电气火灾时，能够防止人员拥挤在门口处而打不开防火门，延误人员撤离火区。

217、为什么水泵或电机的地脚螺栓要定期紧固？

答：定期紧固水泵或电机的地脚螺栓可防止水泵运行不稳，产生振动。

218、为什么对水泵轴向推力要及时消除？

答：对水泵轴向推力若不及时加以消除，水泵叶轮和转子就会被迫向入口方向发生轴向窜动，引起磨损、振动和发热，使水泵效率降低甚至不能工作。

219、为什么压力表和真空表应使用360°弯管与泵体连接？

答：压力表和真空表使用360°弯管与泵体连接是因为弯管可以起缓冲作用，稳定读数并保护压力表、真空表，避免受冲击而损坏。

220、为什么要求水泵的吸水高度不能过高？

答：若水泵的吸水高度过高，水泵会产生汽蚀现象造成泵体汽蚀发出噪声和振动损害水泵，同时造成水泵流量、扬程、功率和效率显著下降，甚至造成断流。

221、为什么水泵要定期进行性能测试？

答：通过水泵性能测试，可以了解排水系统的各项技术参数，并根据技术参数确定排水设备是否进行修复或更换。

222、为什么在长距离带式输送机中使用自动拉紧装置？

答：在长距离带式输送机中使用自动拉紧装置能使输送带具有合理的张力，可自动补偿输送带的弹性变形和塑性变形。

223、为什么输送机要安装拉紧装置？

答：输送机安装拉紧装置的作用有二：一是保证输送带有足够的张力，使滚筒与输送带之间产生必要的摩擦力，防止输送带在滚筒上打滑；二是限制输送带在各支承托辊间的垂度，使带式输送机能正常工作。

224、为什么带式输送机启动方式多采用软启动方式？

答：采用软启动方式，可以保证输送机启动平稳，减少启动电流对电网的冲击，同时可减轻启动力矩对负载带来的机械振动。还能减小输送带启动力矩，可以降低对输送带的强度要求，也就降低输送带的成本。

225、为什么钢丝绳牵引输送机输送带连接为对称槽牙结合？

答：钢丝绳牵引输送机输送带连接为对称槽牙结合，其中心线位于输送带厚度1/2处，便于输送带翻转后仍可连接。

226、为什么带式输送机上运时要装设防逆转装置？

答：装设防逆转装置是为了防止带式输送机在重负荷上运时，出现突然停电等意外情况，造成倒车事故。

227、为什么钢丝绳牵引输送机要装设机尾重锤限位保护？

答：由于钢丝绳的逐渐伸长，会使机尾拉紧装置中的重锤高度慢慢下降。钢丝绳牵引输送机装设机尾重锤限位保护可保证牵引钢丝绳具有一定的张力，不使重锤落地。

228、为什么带式输送机必须安装清扫器？

答：安装清扫器可防止煤粉粘在传动滚筒表面，造成输送带磨损过快，也可避免因两个传动滚筒直径有差异而造成电动机功率分配不均。

229、为什么带式输送机要设置堆煤保护？

答：当煤仓或转载点因堆煤堵塞时，要求及时停止带式输送机运转，防止输送带与煤堆发生摩擦造成事故。

230、为什么刮板输送机必须使用拨链器？

答：拨链器使绕过链轮的链子迅速脱离链轮，避免链轮继续拖卷堆积并卡住链子，造成断链或打齿等事故。

231、为什么刮板输送机的安装要成直线？

答：过多的弯曲可使两条链子受力不均，并加速链子及中部槽的磨损，可能导致卡住或拉断链子、底链掉道等事故；因此，刮板输送机的安装要成直线。

232、为什么刮板输送机满载启动难？

答：刮板输送机在输送物料的过程中，需要较高的启动力矩，启动过载系数通常为2.5～3.0。满载启动时，瞬间启动力矩很大，远远超过过载系数，另外，由于冲击力大，链轮、链条容易断裂。

233、为什么要对煤仓仓壁进行定期检查？

答：为防止煤仓仓壁破坏而未得到及时处理，扩大破坏范围，垮落物造成堵仓事故，应定期对煤仓仓壁进行检查。

234、为什么起重机械要定期检验？

答：通过定期检验可以及时发现和清除危及起重机械安全的缺陷隐患，保证起重机安全运行。

235、为什么使用千斤顶时要垫保险木？

答：如果不垫保险木，随着千斤顶操作高度的升高，就很容易造成千斤顶歪斜、倾倒事故的发生。

236、为什么起吊滑轮槽直径要比钢丝绳直径稍大一些？

答：穿钢丝绳的滑轮槽直径过大，则绳易压扁；过小则阻力大，绳易磨损。一般情况下，穿钢丝绳的滑轮槽直径比绳直径大1～2.5mm。

237、为什么千斤顶零件要及时清洗防锈？

答：生锈的千斤顶零件在使用中旋转不灵活，会增加起升力矩甚至被卡住。

238、为什么手拉葫芦起吊停留时，要将手拉链拴在起重链上？

答：起吊中的手拉葫芦若中途停留时间较长，应将手拉链拴在起重链上，防止自锁失灵重物下坠。

239、为什么大直径薄壁件的吊装要采取临时加固措施？

答：有些直径较大、壁较薄的物件，以及一些用型钢组成的机件，吊装时因应力集中或刚度不够等原因，容易引起变形；因此，在吊装前应对机件采取临时加固措施，保证吊装过程中机件不变形。

240、为什么起重机要安装缓冲器？

答：缓冲器是一种吸收起重机与物体相碰时能量的安全装置，在起重机的制动器和终点开关失灵后起作用。当起重机与轨道端头立柱相接时，保证起重机较平稳地停车。

241、为什么钢丝绳严禁过度弯曲？

答：钢丝绳使用寿命与使用中弯曲应力和弯曲次数有关，如果过度弯曲，不仅会使钢丝绳所受到的弯曲应力增加，而且挤压应力和磨损将增加，从而降低钢丝绳的寿命。

242、为什么同时使用两台千斤顶时，其升降速度要基本一致？

答：同时使用两台千斤顶时升降速度基本一致可以保持平衡，并防止重物向其中一个千斤顶超负荷施力而造成安全事故。

243、为什么要求润滑油的黏温特性要好？

答：如果润滑油的黏温特性不好，润滑效果就会受到温度的较大影响，温度升高会导致润滑油失去润滑作用。

244、为什么液压油要具有良好的消泡性？

答：如果油中夹杂气泡，会造成驱动系统压力不足和传动反应迟缓，严重时产生异常的噪声、振动等；因此液压油应具有良好的消泡性。

245、为什么液压支架选用水包油型乳化液？

答：水包油型乳化液具有良好的安全性、经济性、防锈润滑性和稳定性等，因此液压支架应选用水包油型乳化液。

246、为什么游标卡尺只适用于较低精度的测量？

答：游标卡尺无测力装置，测量力全凭手感掌握，测量力难以控制，并且当测量面较长时，容易变形和磨损不均，两个测量面的相对位置可能改变；因此只适用于较低精度的测量。

247、为什么在钳台上安装台虎钳时必须使固定钳口位于钳台边缘？

答：将台虎钳的固定钳口位于钳台边缘，可以使台虎钳夹持长的工件时，工件的下端不致受到钳台边缘的阻碍。

248、为什么砂轮机安装时一定要找好平衡，并按规定牢固地灌好基础，预防振动？

答：砂轮片的质地较脆，工作时转速又高，一旦发生振动，会发生砂轮片破损和人身伤害事故；因此安装砂轮机时一定要找好平衡并按规定牢固地灌好基础。

249、为什么磨削操作时砂轮行程终点要设退刀槽？

答：如果没有退刀槽，行程终点与其他地点相比受磨削的时间长，造成局部过热，容易形成二次淬火和磨削。

250、为什么拉伸模具时，要在压边圈、凸模、凹模间加润滑剂？

答：良好的润滑可以防止模具拉穿，减少摩擦，降低冲压力，提高模具使用寿命。

251、为什么密封的空间不宜使用定位销?

答：密封的空间使用定位销，容易使脱落的销子夹在中间而无法继续组装，或是位置不准而挤坏定位销，造成相互错位。

252、为什么楔键和切向键只适用于低速、重载，对运转平稳性没有较高要求的场合？

答：楔键和切向键都会由于键本身的斜度造成轴与轮毂的不同心，所以这两种键禁止用于高速旋转、对平稳性要求较高的场合。

253、为什么禁止在轴台阶处热装厚度较小、直径较大的盘形零件？

答：热装过盈量较大，而轴靠近粗端和靠近细端的部位对过盈量的抵抗力不一样，前者大，后者小，热装配会造成盘状零件的伞状变形。

254、为什么轴上的迷宫密封应固定在轴承座上？

答：设置在轴上的迷宫密封，如果在运转中晃动，则轴的周边与密封件产生摩擦，会使该部分的温度上升，导致轴发生弯曲，也易引起振动。

255、为什么螺纹连接要采取防松措施？

答：机械运转中，冲击和振动使紧固件具有动能，因所受载荷大小不断变化，而引起内外螺纹相对运动，造成连接处松退失效，降低预紧力，引起事故。为此，螺纹连接要采取防松措施。

256、为什么平键装配不好，在运转中易发生“滚键”现象？

答：键的装配质量较低，工作面贴合不严，对正反转都传递扭矩的平键连接，最易发生“滚键”现象。

257、为什么摩擦面温度升高可加快零件磨损，并形成恶性循环？

答：两个摩擦面作相对运动，使摩擦面温度升高。摩擦面温度升高会使材料的屈服极限和硬度降低，加速磨损。

258、为什么两摩擦面动作容易形成微动磨损？

答：载荷的变动本身就是引起表面疲劳的因素，而且接触面间被擦净，产生直接接触，外部的润滑油很难再进入其间，又为黏着及磨粒磨损创造了条件。

259、为什么滑动轴承要求轴颈及轴瓦间隙接触良好？

答：滑动轴承要求轴颈及轴瓦间隙接触良好，间隙过大容易产生振动，间隙过小则容易发热。

260、为什么要严格控制钢中的含硫量？

答：硫对焊缝容易产生热裂，在焊接过程中氧化生成二氧化硫，使焊缝中产生气孔和疏松，发生热脆现象；因此，应严格控制钢中的含硫量。

261、为什么零件渗碳后必须进行热处理？

答：零件渗碳后形成珠光体和网状渗碳体，硬度并不高，达不到表面硬而耐磨的要求。通过热处理能够提高零件表面的硬度，达到耐磨、耐热、耐腐蚀的要求。

262、为什么零部件在表面淬火前，都进行正火或调质处理？

答：零部件在表面淬火前，进行正火或调质处理是为了提高感应加热表面淬火的质量，力求原始组织均匀细小。

263、为什么要对加工工件进行划线？

答：对加工工件进行划线可以明确加工余量，并能及时发现不合格毛坯，避免盲目加工造成浪费。

264、为什么铬轴承钢对硫、磷含量限制极严？

答：硫、磷会形成非金属夹杂物，降低铬轴承钢的接触疲劳极限；因此应严格限制二者含量。

265、为什么超高强钢中都含有硅？

答：硅能显著提高钢的低温回火稳定性，使钢的塑性、韧性和缺口敏感性都能得到改善。

266、为什么使用高速钢制造切削刀具？

答：高速钢是红硬性和耐磨性很高的高合金刃具钢，用其制造切削刀具在切削时能长期保持刃口锋利。

267、为什么高速钢淬火后需及时回火？

答：高速钢淬火后及时回火是为了使残余奥氏体转变为马氏体，并使马氏体析出弥散碳化物以产生二次硬化。

268、为什么灰铸铁必须进行变质处理？

答：灰铸铁组织中含有片状石墨，致使力学性能较低。为了改善灰铸铁的组织和提高机械性能，必须对灰铸铁进行变质处理。

269、为什么球墨铸铁必须进行正火处理？

答：对球墨铸铁进行正火处理能够提高机体中的珠光体含量，细化组织，提高强度和耐磨性。

270、为什么球墨铸铁必须进行调质处理？

答：对球墨铸铁进行调质处理能够获得以回火索氏体为基体的球墨铸件，提高其综合力学性能。

271、为什么要对塑料零件表面进行镀金属？

答：对塑料零件表面镀金属能够提高零件表面硬度和耐磨性，提高耐蚀性和防老化性，并使零件具有导电性和金属的光泽。

272、为什么浇注铸件时沿型腔周边均匀分布多个内浇口？

答：沿型腔周边均匀分布多个内浇口能够使液体金属快而平稳地流入型腔，避免出现不合格型芯。

273、为什么在金属型铸造中金属型的型腔要涂耐火涂料？

答：涂耐火涂料，可以使金属与铸型分开，达到保护型腔、减少铸件表面粗糙度和减缓铸型的冷却速度的目的。

274、为什么高合金钢锻造后应进行缓冷处理？

答：高合金钢锻造后进行缓冷处理可防止因热应力和组织应力过大而导致开裂倾向加大。

275、为什么与O型密封圈、油封接触的滑动面要保持光滑？

答：与O型密封圈、油封接触的滑动面要保持光滑。滑动面粗糙会造成密封不好，同时会在密封圈表面产生划痕，致使密封圈或油封损坏不能使用。

276、为什么在板料冲压拉伸过程中，压边圈、凸模、凹模间要加润滑剂？

答：在板料冲压拉伸过程中，压边圈、凸模、凹模间要加润滑剂，良好的润滑能有效防止拉穿，减少摩擦，降低冲压力，提高模具寿命。

277、为什么机床齿轮加工热处理工序中必须进行高频表面淬火？

答：在机床齿轮加工热处理工序中进行高频表面淬火，可以提高齿面硬度、耐磨性及疲劳抗力。

278、为什么机械设备的重要零件要进行定期探伤？

答：对机械设备的重要零件进行定期探伤可以发现存在的裂纹，进行更换或修理有裂纹的零件，避免由疲劳断裂等而引起的事故。

279、为什么攻丝时必须向前、向后交替旋转？

答：攻丝时向前、向后交替旋转，可使攻下的铁屑折断而落出，避免螺丝攻卡在孔中，并使螺丝攻的刃口能得到足够的冷却液和润滑液。

280、为什么高压法兰盘的密封面作成凹凸式？

答：高压法兰盘的密封面作成凹凸式，密封垫就可以放入凹槽中，以防止在管内流体压力作用下造成破坏。

281、为什么錾削时后角要适宜，一般取5°～8°？

答：后角太大，会使錾子切入工件太深錾不动，甚至损坏刃口；后角太小，錾削方向太平，錾子向上滑，容易从切削面滑出。因此，錾削时后角一般取5°～8°。

282、为什么水压机工作前应检查工作缸和回程缸的密封情况？

答：水压机工作前应检查工作缸和回程缸的密封情况，若缸内液体泄漏，一方面造成能量的过大损耗，另一方面致使操纵不灵，锻造压力不足，严重时会造成重大事故。

283、为什么当自由锻造水压机活动横梁落到限程套上时严禁加压？

答：当自由锻造水压机活动横梁落到限程套上时，此时若加压会损坏限程套，或在活动横梁上造成局部裂纹。

284、为什么锻造过程中首锤必须轻打，然后再重击？

答：坯料、胎模和工具在首锤重击瞬间都有飞出伤人的可能，因此，锻造过程中首锤必须轻打，然后再重击。

285、为什么在花盘上加工工件时转速不宜过高？

答：由于角铁、工件等都是用螺钉紧固，工件易移位，因此在花盘上加工工件时转速不宜过高，以防在离心力和切削力的作用下，影响工件精度，甚至造成事故。

286、为什么要合理地选择车削用量？

答：合理地选择车削用量，可以防止钻头过早磨损或损坏，同时防止机床过载，提高工件的切削精度和表面光滑度。

287、为什么不能用螺母过度紧固安装件？

答：使用螺母过度紧固安装件，有可能造成螺母损坏。同时易造成被安装件的平行度不一致，使安装件（轴类）受损弯曲。

288、为什么供乙炔使用的器具禁止使用银、铜及含铜量高于70%的铜合金制品？

答：供乙炔使用的器具禁止使用银、铜及含铜量高于70%的铜合金制品，当干燥的乙炔铜、乙炔银被加热到110～120℃或受到摩擦和振动时，会引起爆炸。

289、为什么在单极式氧气瓶减压器上装有与低压室相通的安全阀？

答：在单极式氧气瓶减压器上装有与低压室相通的安全阀，当减压器因故障而使低压室气压超出额定压力时，安全阀将自动开启，使超压气体逸出，从而保证安全。

290、为什么乙炔瓶不能遭受剧烈的震动或撞击？

答：若乙炔瓶遭受剧烈的震动或撞击，瓶内的多孔性填料会下沉形成空洞，影响乙炔储存。

291、为什么在平对接焊时要从对缝一端预留30mm处施焊？

答：平对接焊时从对缝一端预留30mm处施焊，可以使焊缝处于板内，传热面积大，基体金属熔化时，周围温度升高，冷凝时不易出现裂纹。

292、为什么气割在关闭切割氧的同时，火焰应迅速离开钢板表面？

答：气割在关闭切割氧的同时，火焰应迅速离开钢板表面，以防因钢板薄受热快，引起变形或熔化。

293、为什么在手弧焊时应选择合适的焊接电流？

答：手弧焊时应选择合适的焊接电流，电流过大，易造成焊缝咬边烧穿等情况，同时金属组织会因过热而发生变化；电流过小，会造成夹渣、未焊透等情况，降低焊接接头的机械性能。

294、为什么焊接接头间隙较大时忌放金属填充物？

答：接头间隙（根部间隙）是保证焊缝熔透的重要条件，但如果接头间隙较大，焊接时在间隙中塞入圆铁棒和铁块，必然产生未焊透缺陷或使焊脚增高，影响焊件强度。

295、为什么焊条电弧焊的电弧长度不宜过大？

答：焊接过程中，电弧过长会使电弧燃烧不稳定，焊缝表面的鱼鳞纹不均匀，焊缝熔深减小，飞溅增加，外部空气侵入，还会造成气孔等缺陷。

296、为什么在焊接前要对焊件进行严格清理？

答：碱性焊条对焊件上的油、水、铁锈敏感性大，易产生气孔；因此，焊接前要对焊件进行严格清理。

297、为什么焊接部位两侧的厚度不能相差过大？

答：如果焊接部位两侧厚度相差过大，则由于其热容量之差而发生熔敷时温度、熔敷后冷却速度之差较大，容易形成熔敷不完全。

298、为什么纵向刚性较小长件两侧要同时焊接？

答：对于纵向刚性较小的长件，只在一侧焊接或先焊一侧再焊另一侧，会由于金属冷却收缩造成焊件整体弯曲；因此应两侧同时焊接。

299、为什么要退火的焊接件不能制成封闭空间？

答：焊接形成封闭空间的焊接件退火时，密封空间内的空气因退火时的温度升高而受热膨胀凸起，从而引起焊接件变形。

300、为什么离心式水泵泵体中有平衡盘？

答：在离心式水泵压出段外侧安装平衡盘，可有效消除水泵的轴向推力，减少因轴向推力对水泵造成的损坏。