通用分册

1、为什么从业人员有权了解和掌握事故的防范措施及事故应急措施？

答：了解和掌握事故的防范措施及事故应急措施是保障安全的有效手段，生产经营单位必须将事故的防范措施和事故应急措施告知从业人员。

2、为什么要设置为安全生产提供技术服务的中介机构？

答：有资质的技术服务中介机构对安全条件的评价，对安全体系的认证，对有关设施、设备性能进行检验、检测，依法独立履行职责，为安全生产提供有力的技术支持。

3、为什么要鼓励开展安全生产技术研究和先进技术的推广应用？

答：科技是第一生产力。安全生产科学技术研究和先进技术的推广应用，有利于提高生产效率和安全保障水平，是一项利国利民的基础性、长远性工作，需要国家给予鼓励和支持。

4、为什么安全设施投入纳入建设项目核算？

答：安全设施投入纳入建设项目核算，可以为安全设施的设计、施工提供资金保障，对落实安全设施与主体工程的“三同时”具有重大意义。

5、为什么安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，必须符合国家标准或行业标准？

答：安全设备是对安全生产具有直接保障作用的安全设施。由于安全设备对生产经营单位的安全至关重要，有必要对安全设备进行自始至终的全方位、全过程监控，只有符合国家或行业标准，才能保证设备的安全可靠。

6、为什么任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理？

答：依法进行事故调查处理，对于查清事故原因、明确事故责任、处理事故责任人员、完善事故防范措施、防止事故再次发生等都具有十分重要的意义。为了保证事故调查处理工作的顺利进行，任何单位和个人不得阻挠干涉对事故的调查处理。

7、为什么要配备专职安全生产管理人员？

答：矿山、建筑施工和危险品生产、经营、储存单位的危险因素较大，生产安全问题比较突出。由于员工安全意识、业务素质和事故防范能力参差不齐，配备专职安全生产管理人员，有利于加强现场安全管理，规范员工行为。

8、为什么制定暂扣或吊销安全生产许可证的规定？

答：如果安全生产许可证颁发机关或有关部门在检查中发现生产经营单位安全生产条件达不到要求，就应当暂扣或吊销安全生产许可证，并责令整改，完善安全生产条件，以确保安全生产。

9、为什么《安全生产法》赋予从业人员相关的权利和义务？

答：为了杜绝违章指挥、强令冒险作业，在遇到危及人身安全的情况下能够紧急避险；确保从业人员在作业过程中，遵守本单位的规章制度，按章操作。

10、为什么要抓好安全生产责任制落实？

答：企业决不能把安全生产责任制停留在已经制定了或全体员工已经都知道了的阶段上，而应该采取各种行之有效的措施抓好落实，如设置专门的工作机构、建立检查考评制度、建立激励约束机制，真正把安全责任落实到位。

11、为什么要实行安全目标管理？

答：目标管理理论认为，企业的目的和任务必须转化为目标，企业管理人员应该通过目标对下级进行领导，以保证企业总目标的实现。推行目标管理，可以有效地激发员工参与安全管理的积极性。

12、为什么事故处理坚持原因查不清不放过？

答：查不清事故原因，找不出导致事故发生的真正原因，无法追究责任人责任，提不出针对性的防范措施，不能接受事故教训，要坚持做到事故原因查不清不放过。

13、为什么事故处理坚持广大职工没有受到教育不放过？

答：事故是反面教材，能使广大职工从中受到教育、吸取教训，进而提高安全认识，在实际工作中防止事故再次发生。

14、为什么不得故意破坏事故现场或对事故隐瞒不报、谎报或迟报？

答：为了及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见，不得故意破坏事故现场，更不能对事故隐瞒不报，谎报或迟报。

15、为什么要加大安全质量标准化培训力度？

答：为了提高员工安全技术技能，确保岗位工人人达到应知应会的要求，提高职工业务素质、技术素质和安全文化素质，为安全质量标准化打下良好基础，要加大安全质量标准化培训力度。

16、为什么要制定安全质量标准化标准及评级办法？

答：为了认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，促使各类煤矿建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现煤矿安全状况的根本好转，全面提升煤炭企业安全管理水平，特制定安全质量标准化标准及评级办法。

17、为什么任何人不得抵制安全监察，拒绝安全指令？

答：抵制安全监察、拒绝执行安全指令属违法行为。抵制安全监察会导致安全隐患长期存在，拒绝安全指令会导致违章作业。

18、为什么要提高安全监察人员的业务素质？

答：煤矿安全监察队伍肩负着煤矿安全生产的管理任务，面临着各种复杂多变的安全形势，这就迫切需要对全体煤矿安全监察人员进行有效培训，学习更新知识，不断提高业务素质。

19、为什么煤矿生产要及时填绘井上、井下对照图？

答：为了避免井下开采对井上设施的影响，同时符合“三下”安全开采的要求，要及时填绘井上、井下对照图。

20、为什么煤矿生产要及时填绘井上、井下配电系统图和井下电气设备图？

答：为了掌握矿井供电地点的变化，确保供电合理，无超负荷运行现象，合理地利用机电设备，完善矿井机电管理，要及时填绘井上、井下配电系统图和井下电气设备图。

21、为什么煤矿新技术、新工艺、新设备、新材料使用前必须经过论证？

答：煤矿现场复杂多变，新技术、新工艺、新设备、新材料可能不适合现场使用，若不经过论证就投入使用，可能造成损坏机器、伤害人员的事故。

22、为什么煤矿要制定灾害预防及处理计划？

答：为了全面掌握矿井存在的灾害威胁，并根据不同灾害制定具体的防范措施及避灾路线，防止重大事故的发生，必须制定科学合理的灾害预防及处理计划。

23、为什么规定有些病症人员不得从事井下工作？

答：《煤矿安全规程》规定，癫痫病、精神分裂症患者严禁从事煤矿生产工作，因为上述两类人无法正常控制自己的行为，容易发生伤亡事故。

24、为什么煤矿要执行停止作业及分析制度？

答：为了及时消除现场安全隐患，特别是不及时处理有可能诱发事故，应立即停产处理，并对造成隐患的原因进行分析，对相关责任人进行处罚，提高员工对隐患处理的重视程度，确保矿井安全生产。

25、为什么新工人要实行以师带徒制度？

答：一是为了保障新工人的安全，由师傅负责对徒弟进行监护；二是确保新工人在现场及时掌握正规操作技能，增强处理事故的能力。

26、为什么井下不能睡岗？

答：防止睡岗期间导致设备失控，发生冒顶等事故时未能及时发现或躲避，造成机电、人身事故。

27、为什么人工运输物料要规定安全间隔距离？

答：为防止距离太近碰伤人员，或因安全距离不够，物料坠滑时，人员躲闪不及造成伤人事故，要保持安全间隔距离。

28、为什么处理冒顶时要从顶板完好的地方开始，由上而下进行？

答：在重力的作用下，冒落的矸石会由上往下滚落，因此处理冒顶时，应先从顶板完好的地方开始，由上而下进行；否则，处理下方的冒顶时，上方的矸石会滚落伤人。当由下向上处理冒顶事故时，必须采取有效措施，防止矸石滚落伤人。

29、为什么工作面内不得使用不同类型和不同性能的支柱？

答：不同类型和不同性能的支柱由于承载力不同，同时使用会导致顶板不同程度下沉，出现错顶，增加支护难度，引发事故。

30、为什么向泵箱倒入乳化油时必须使用滤网？

答：为防止乳化油中的杂质进入泵箱，导致支柱或支架局部阀腔发生堵塞，引发事故，向泵箱倒入乳化油时必须使用滤网。

31、为什么大倾角工作面开采煤机时必须要用遥控器？

答：为防止飞矸伤及采煤机司机，在大倾角工作面必须要用遥控器开采煤机。

32、为什么爆破前要对附近支架进行二次注液？

答：爆破前对爆破范围内支架进行二次注液，能增加支架对顶板的支撑作用，最大限度地保持顶板的完整性，从而降低爆破对顶板和支架的破坏作用。

33、为什么向井下运输雷管必须使用专用车辆？

答：专用运输雷管的车辆，采用了较好的绝缘设施，可以避免雷管受到井下杂散电流的感应而引发爆炸事故。

34、为什么不得私自销毁爆破材料？

答：销毁爆破材料时，必须按照有关规定和程序制定严格的措施，由专业人员参与实施，防止引起大的爆炸事故。

35、为什么巷道出现盲巷必须及时密闭？

答：盲巷内有毒有害气体较多，人员一旦进入，极易发生中毒或窒息死亡事故。

36、为什么瓦斯报警仪必须悬挂在掘进工作面巷道风筒另一侧？

答：掘进工作面巷道风筒另一侧的回风流中瓦斯含量最大，瓦斯报警仪悬挂在掘进工作面巷道风筒另一侧能够及时准确地检测。

37、为什么通风设施的位置应选择在顶帮坚硬、未遭受破坏的煤岩巷道内？

答：为了避免密闭、风门、风桥等通风设施遭受压力破坏而导致变形、损坏。

38、为什么隔爆水槽必须使用同一规格的水袋？

答：因为相同的水袋能够确保整个隔爆水槽受力均匀，防止个别水袋遭受冲击波时不能动作，从而影响整个隔爆水槽的隔爆效果。

39、为什么第一组隔爆设施安设在距工作面60~200m处？

答：因为发生爆炸后，冲击波在60m后将超过火焰速度，提前将隔爆设施掀开，将火焰截住。

40、为什么不能将耙斗装载机尾轮挂在巷道永久支护上？

答：防止扒装产生的动能对永久支护体造成破坏，影响支护效果，造成冒顶事故。

41、为什么扶棚或更换架棚应从外向里逐架进行？

答：如果扶棚或更换架棚从里向外逐架依次进行，将有可能发生冒顶而堵塞巷道，将人堵在里面。

42、为什么隐蔽工程要填写“隐蔽工程记录”单？

答：如隐蔽工程在隐蔽前不进行检查，未填写“隐蔽工程记录”单，隐蔽后将无法进行检查，且缺乏有关数据，不能确保其工程质量，将会留下事故隐患。

43、为什么架设对棚时应一次施工完毕？

答：为确保对棚受力均匀，确保支护效果，架设对棚应一次施工完毕。

44、为什么掘进机运行时二运区段不准有人？

答：因为综掘机运行时，二运托辊有时会脱出跑道，巷道间隙小易挤人。

45、为什么人行车未停稳时严禁上下车？

答：防止人员被车带倒，发生伤人事故。

46、为什么“行车不行人”?

答：行车不行人可以避免断绳、脱销“跑车”伤人；避免车辆掉道或钢丝绳弹动伤及行人。

47、为什么不能用空滑头拖拉钢轨等物料?

答：因为钢轨等物料会引起刮卡、破坏轨道或拉断钢丝绳等安全事故。

48、为什么车辆停稳方可摘挂钩？

答：如果在车辆运行时摘挂钩，极易碰伤人员；所以，必须待车辆停稳掩牢后方可摘挂钩。

49、为什么平巷摘挂车辆时不能站在道心？

答：为防止因车辆受到碰撞，对摘挂钩人员造成伤害，摘挂车辆不能站在道心。

50、为什么车场调车时必须连环顶车？

答：如轨道有一定坡度，顶车时不连环，有可能发生放飞车现象，导致事故的发生。

51、为什么绞车固定不合格时不能开车？

答：绞车固定不合格开车时，有可能提升的重物将绞车拉动移位，引发事故。

52、为什么绞车排绳乱时不能开车？

答：排绳乱时开车，容易出现咬绳、挤绳现象，导致挣绳或掉道事故的发生。

53、为什么不能将斜坡作为停车场？

答：如将斜坡作为停车场，就使存放的车辆具备一定的位能，万一触动其掩车物，会使车辆滑动造成事故。

54、为什么斜巷复辙时应在车后打上戗柱？

答：复辙时车辆有余绳，易发生脱钩跑车事故，应在车后打上戗柱。

55、为什么绞车顶部不准有淋水？

答：淋水滴在闸带上，会导致绞车制动差，易造成跑车事故。

56、为什么轨道提升时下车场不准有人？

答：一旦跑车或物料下滑，会伤及下方人员；因此下车场不准有人。

57、为什么绞车使用回头轮提升时要加设二级保护？

答：回头轮万一固定不牢脱落，会发生飞车伤人事故。

58、为什么斜巷人行车运行时手动挡车器必须拉起？

答：如果斜巷手动挡车器不适时拉起，人行车运行时，会因挡车器的阻挡引发车辆掉道事故。

59、为什么架线停电时要用合格的验电笔验电？

答：因为验电笔不合格无法正确检验架线是否有电，有可能架线未停电而显示停电，架线下施工时，造成触电伤人事故。

60、为什么开关突然跳闸不能立即送电？

答：在供电系统正常供电时，若开关突然跳闸，必须查明情况，确认无误后方可送电。

61、为什么矿井主排水的工作泵和备用泵应交替运行？

答：一旦主泵发生事故，备用泵不能正常启动，会产生严重后果。

62、为什么局部通风机应断续启动而不能一次启动？

答：这样可以防止煤尘、瓦斯集中吹出，造成浓度超限，引发爆炸事故。

63、为什么必须对井下机电设备进行定期维护检修？

答：机电设备在使用过程中，由于受井下较差环境的影响，必然发生一定的老化和损坏现象。为确保安全生产，必须对井下机电设备进行定期维护检修。

64、为什么必须对回采工作面供液系统经常进行检查？

答：供液系统是回采工作面支护和推移刮板输送机、移架的动力保障，一旦损坏，将严重影响现场的安全生产。

65、为什么煤矿必须有创伤急救系统？

答：为及时对工伤进行紧急救治，争取抢救时间，最大限度地挽救工伤人员的生命，必须有创伤急救系统。

66、为什么要成立矿山救护队？

答：矿山救护队是为了处理矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故、降低事故影响而成立的矿山救护专业队伍，是矿井安全生产的需要。

67、为什么限定矿山救护队与服务矿井的距离？

答：矿山救护队至服务矿井的距离以行车不超过30min为限，其目的是为了争分夺秒，及时对矿井事故进行处理，抢救遇难人员，减少煤矿损失。

68、为什么矿山救护队要具有一定的资质？

答：因为矿山救护工作专业性强，没有资质不能胜任救护工作。矿山救护队必须经国家煤矿安全监察局进行资质认证，取得合格证后方可从事矿山救护工作。

69、为什么规定任何人不得调动救护队从事其他活动？

答：矿井发生事故后，救护队不能及时到位进行救护，将会给矿井、人员造成重大的损失；因此任何人不得调动救护队从事其他活动。

70、为什么矿山救护队必须有矿井通风系统图及灾害预防处理计划等资料？

答：因为只有熟悉矿井的通风系统才能在井下组织救护；熟悉灾害预防及处理计划可以提高救护效率，为解救被困人员赢取时间。

71、为什么矿山救护队从事井下工作必须携带氧气呼吸器？

答：矿山事故发生后，救护地点往往通风不良或存在有毒有害气体；因此必须携带氧气呼吸器才能自救，然后进行救护。

72、为什么矿井发生重特大事故时要设立医疗站？

答：为了及时对被抢救人员进行必要的治疗，争取抢救时间，最大程度地挽救被抢救人员的生命，同时对被救护人员做好记录。

73、为什么要求救护队员每年进行再培训？

答：只有加强对救护队员的业务知识的培训，使其掌握矿山新知识，才能不断提高救护水平。

74、为什么矿山救护车必须专车专用？

答：防止矿山发生事故后，救护队无法尽快赶到救护现场，耽误救护时间，造成事故进一步扩大。

75、为什么氧气呼吸器3个月以上不用，要更换二氧化碳吸收剂？

答：氧气呼吸器内二氧化碳吸收剂有严格要求；二氧化碳吸收率不低于30%，二氧化碳含量不大于4%，水分保持在15%~21%之间。氧气呼吸器3个月以上不使用，可能会导致上述指标不符合要求。

76、为什么矿山救护队要自备矿灯充电室？

答：救护队自备矿灯充电室，便于专人管理，保证矿灯完好，确保救灾顺利进行。

77、为什么发生事故后要进行人员疏散与安置？

答：人员疏散与安置是减少人员伤亡扩大的关键，也是最重要的应急响应。

78、为什么在窒息区或中毒危险区严禁通过口具或摘下口具说话？

答：这样可以防止发生窒息事故或有害气体中毒事故。

79、为什么要熟悉灭火器的使用方法？

答：保证发生事故时，人员能够熟练地使用灭火器进行灭火自救，减轻事故损害。

80、为什么要清楚灭火器存放地点？

答：清楚灭火器存放地点可以保证发生事故时，人员能迅速拿到灭火器进行灭火自救，减轻事故损害程度。

81、为什么员工要学会互救？

答：员工学会互救可以确保当井下发生重大事故后，人员通过互救及时逃生，最大限度地降低伤亡程度。

82、为什么井下发生灾害事故后要立即进行现场急救？

答：为了争取抢救时间，最大限度地降低人员伤亡情况，要立即进行现场急救。

83、为什么发生工伤流血时要及时止血？

答：如果伤员一次出血量达全身血量的1/3以上时，生命就会有危险；所以发生工伤流血时要及时止血。

84、为什么脊骨受伤后要使用担架或木板搬运？

答：因为如果操作不当，即使是单纯的骨折，也可能导致继发性脊髓损伤，造成瘫痪；对已有脊髓损伤的伤员，则会增加损伤程度，尤其是高位的脊柱骨折，如搬运不当，甚至可能致命。

85、为什么不能在断手、断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液？

答：如果在断手、断肢上涂碘酒、酒精或其他消毒液会使组织细胞变质，造成不能再植的严重后果。

86、为什么眼中溅入化学物质后要立即用清水反复冲洗？

答：用清水反复冲洗是为了防止化学物质对眼睛造成进一步的伤害，减轻伤害程度。

87、为什么眼中插入异物时不能立即拔出？

答：这是为了防止加重对眼球的损伤。

88、为什么烫伤后要用清水冲洗或浸泡？

答：烫伤后用清水冲洗或浸泡一方面可以迅速降温，减少烫伤面积，减少热力向组织深层传导，减轻烫伤深度；另一方面可以清洁创面，减轻疼痛。

89、为什么在钻探过程中孔口控水闸门必须确保打开至最大程度？

答：在钻探过程中，孔口控水闸门打开至最大程度可以防止钻杆磕碰损坏闸门，造成放水时水量过大无法控制而酿成事故。

90、为什么打眼中突然遇压力水从钻孔流出时严禁抽动钻杆?

答：打眼中突然遇压力水从钻孔流出时，如抽动钻杆，将导致压力水从钻孔中大量流出而引发事故。

91、为什么承压水工作面在开采前必须进行探放水？

答：煤系底层有强承压含水层的工作面，含有大量的积水，并保持一定的压力，如开采前不进行探放水，势必诱发出水，酿成严重事故。

92、为什么掘进工作面透水前会出现“挂红”、“挂汗”现象？

答：这是因为老巷水多数都含铁锈，此种水渗出说明附近有老巷；掘进工作面挂水滴，俗称挂汗，预示着工作面前方及周围有积水的老空积水渗出。

93、为什么掘进工作面透水前有雾气现象？

答：掘进工作面渗水会造成周围气温降低，局部通风机吹来的热空气与掘进工作面的冷空气相遇，就会形成雾气。

94、为什么掘进工作面透水前工作面会顶板来压、出现底鼓？

答：在积水较高的水压及水渗透的作用下，会出现掘进工作面的顶底板和两帮岩石松软、膨胀等现象。

95、为什么矿井要分水平、分采区建立水文观测系统？

答：矿井分水平、分采区建立水文观测系统可以对含水层水量、水位(压)、水温、水质进行监测，查清含水层分布、富水区域等情况及对开采的影响程度，并制定相应的综合防治措施。

96、为什么流速仪要定期校验？

答：定期校验流速仪是为了避免长期使用出现系统误差，提高观测精度和连续性。

97、为什么要对突水点进行连续观测？

答：对突水点进行连续观测可以准确掌握突水量变化规律，为水文分析提供准确数据。

98、为什么有时要对涌水点的水质进行化验？

答：对涌水点的水质进行化验可以通过水质对比，分析涌水来源，提供水治理依据。

99、为什么要进行抽放水实验？

答：进行抽放水实验可以取得含水层富水性参数，为工作面开采前防治水安全评价的编制提供可靠依据。

100、为什么井下水文孔的观测在开采前的一个水文年就应进行？

答：在开采前的一个水文年就进行井下水文孔观测可以全面掌握地下水的动态规律，指导开采防水工作。

101、为什么在矿图上要用不同颜色圈定出“三线”位置？

答：积水区的积水线、探水线、警戒线共三线，在矿图上要用不同颜色圈出，并由矿总工程师审核，这样可确保在老空水附近地点作业的安全施工。

102、为什么在探放老空积水区积水时钻孔终孔的平面距离不得大于3m？

答：为了防止漏过孤立的下山和独头巷道对掘进施工及回采工作面的开采形成水害威胁，在探放老空积水区积水时，钻孔终孔的平面距离不得大于3m。

103、为什么在钻探探放水施工过程中，当出现水量水压突然增大以及有顶钻等异状时，必须停止钻进，但不得拔出钻杆？

答：这是为了防止积水由钻眼溃出。

104、为什么钻探揭露高压含水层前必须使用反压和防喷装置？

答：在钻探揭露高压含水层前使用反压和防喷装置是为了防止高压水将钻具顶出造成安全事故。

105、为什么在钻进过程中如发生机械故障或突然停电时必须用人力将钻具提到安全孔段？

答：在钻进过程中如发生机械故障或突然停电，则必须用人力将钻具提到安全孔段，这是为了防止停电后钻机无法运转，造成孔内岩粉无法冲洗出来，发生埋钻现象。

106、为什么探水前要加强探水地点附近的巷道支护？

答：为了确保施工场所的安全，防止水压大时片帮冒顶伤人，在探水前要加强探水地点附近的巷道支护。

107、为什么在采用局部通风机通风时钻场的动力设备要与风机实现风电闭锁？

答：实现风电闭锁是为了防止局部通风机停电后瓦斯等有害气体积聚，而动力设备继续运转造成通防事故。

108、为什么在上山工作面或独头巷道探水时应有安全躲避硐室及安全撤离措施？

答：为了防止施工过程中积水突然溃出对人员造成伤害，在上山工作面或独头巷道探水时，应有安全躲避硐室及安全撤离措施。

109、为什么在探放水钻探施工时下孔口要封闭套管并做达压试验？

答：下孔口封闭套管目的是在孔口安装闸阀，对出水进行控制；做达压试验是为了验证套管封闭的固结耐压程度是否大于积水的最大水头高度，防止出水时套管被高压水喷出，造成放水量无法控制，酿成事故。

110、为什么钻孔放水要提前预算积水量以及单孔最大放水量？

答：钻孔放水时提前预算积水量以及单孔最大放水量是为了校核疏排水能力是否达到要求，便于准备相匹配的疏排水设备及管路，防止放水量过大造成事故。

111、为什么采掘工程接近与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带时必须进行探水？

答：为了防止断层导水与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等导通，形成水害威胁，必须进行探水

112、为什么采掘工程接近陷落柱时必须进行探水？

答：为了防止陷落柱破碎柱体充水，形成水害威胁，采掘工程在接近陷落柱时必须进行探水。

113、为什么承压水工作面开采前需要探查底板灰岩富水性？

答：承压水工作面开采前探查底板灰岩富水性，以便能够及时采取针对性安全开采措施，防止工作面发生承压水突水事故，影响安全生产。

114、为什么采掘工程在接近封闭不良钻孔时要超前探放水？

答：为了防止封闭不良钻孔充水或与地表、井下不明水体、含水层连通，形成水害威胁，采掘工程在接近封闭不良钻孔时要超前探放水。

115、为什么采掘工程接近水淹的井巷、老空、老窑或小窑时必须进行探水？

答：采掘工程接近水淹的井巷、老空、老窑或小窑时必须进行探水，以防井巷、老空、老窑或小窑常年积水，形成水害威胁。

116、为什么钻孔封闭前必须先用泥浆或清水进行冲孔？

答：为了防止岩粉或其他杂物在钻孔内沉积造成钻孔封闭不实，钻孔封闭前必须先用泥浆或清水进行冲孔。

117、为什么探放水时下完孔口封闭套管后，要先安装好孔口安全控水阀门再进行钻探？

答：探放水时，下完孔口封闭套管后，要先安装好孔口安全控水阀门再进行钻探，防止揭露含水体突然出水，无法控制。

118、为什么探水前需清挖好沿途排水沟？

答:为了确保钻探冲洗水及放水及时沿水沟排出，防止沿途积水影响安全生产，探水前需清挖好沿途排水沟。

119、为什么严禁贸然揭露受水威胁严重、水文地质条件不清的煤层？

答：防止出水威胁。如果水文地质条件不清，缺乏第一手资料；则无法制定相应的防范措施。因此为了防止出水威胁，严禁贸然揭露受水威胁严重、水文地质条件不清的煤层。

120、为什么雨季期间各水平中央泵房密闭门要处于经常关闭或小角度开启状态？

答：为了确保一旦发生水害事故时能迅速关闭各水平中央泵房密闭门，在雨季期间要处于经常关闭或小角度开启状态。

121、为什么中央泵房防水密闭门必须保持完好，启闭灵活可靠？

答：中央泵房防水密闭门必须保持完好，启闭灵活可靠；一旦发生水害事故，密闭门能及时关闭，确保隔水。

122、为什么雨季期间各水平水仓空仓容量必须应保持在50%以上？

答：为了确保发生水害事故时水仓有足够的蓄水能力，溃水在水仓内进行缓冲，为抢险争取时间，雨季期间各水平水仓空仓容量必须保持在50%以上。

123、为什么水害巡查要采取定期和不定期相结合方式进行？

答：采取定期和不定期相结合方式进行水害巡查，可以及时发现问题，防止雨季期间意外漏水事故发生。

124、为什么雨季期间涌水量较大的巷道实行封闭管理？

答：为了防止人员进入行走或施工时发生意外水害事故，雨季期间涌水量较大的巷道实行封闭管理。

125、为什么雨季期间每班都要对水仓进水口箅子进行清理？

答：为了清理脏杂物，确保水流畅通进入水仓，雨季期间每班都要对水仓进水口箅子进行清理。

126、为什么要制定水害救援预案？

答：制定水害救援预案，是为了提前分析预测可能发生的水害事故，制定切实可行的预防治理及抢险救援措施，达到防患未然的目的。

127、为什么汛期要及时与气象、水利、河道管理、防汛等部门联系？

答：为了及时获取相关资料，确保在灾害性天气以及汛情严重的情况下，积极采取应对措施，保证矿井和员工安全，汛期要及时与气象、水利、河道管理、防汛等部门联系。

128、为什么汛期相邻矿井之间要建立互通信息制度？

答：为了防止一井被淹邻井受害，汛期各相邻矿井必须建立汛期水情相互通报制度，当发生险情或井下涌水量有异常变化时，及时采取应对措施，确保矿井安全。

129、为什么一矿发生重大水害险情时相邻矿井必须立即停产撤人？

答：为防止灾害扩大，避免一井被淹邻井受害，一矿发生重大水害险情时，相邻的矿井必须要立即停产撤人。

130、为什么矿井发生重大水害事故时要将水患情况通知周边所有相邻矿井？

答：矿井发生重大水害事故时，要将水患情况通知周边所有相邻矿井，便于周边相邻矿井及时采取应对措施，防止灾害扩大，避免一井被淹邻井受害。

131、为什么每次降大到暴雨时和降雨后应及时观测井下水文变化情况？

答：每次降大到暴雨时和降雨后，及时观测井下水文变化情况可以及时掌握井下涌水量变化动态，分析涌水量与降雨量的相关性，发现地表水泄漏矿井地点，及时采取处理措施。

132、为什么要查清矿区及其附近地面水流系统，并在矿井上游水库、河流等地表水体设立水文观测站进行观测？

答：对矿井上游水库、河流等地表水体设立水文观测站，全面调查上游水库蓄水量、水位、河流流量、水位等水文情况，并与气象、水利等部门建立预防水患的联动机制，在灾害性天气、上游水库泄洪、河流水位超过警戒水位时，要立即采取应急避险措施，撤出危险区域人员。

133、为什么要对老空密闭墙等设施进行排查？

答：对老空密闭墙等设施进行排查，是为了及时掌握老空的积水、涌水情况，避免密闭墙内发生积水溃水事故。

134、为什么上山采区必须有专用放水巷道和水沟？

答：为了防止上山采区涌水冲毁巷道及其他设施，上山采区必须要有专用放水巷道和水沟。

135、为什么下山采区必须建立正规的采区排水系统？

答：下山采区无法自然疏排水，要建立和完善采区正规泵房、水仓等排水系统，做到水泵、管路、供电和采区水仓四配套。要按照批准的设计涌水量并参照预测的突水量，具备相应的抗灾排水能力。

136、为什么要编制矿井防治水中长期规划？

答：为确保矿井的长治久安，矿井必须根据实际逐年进行矿井水害因素分析和水害预测，编制矿井中长期防治水规划和年度防治水计划，并组织实施。

137、为什么严禁开采露头煤？

答：由于露头煤埋深较浅，必须防止露头煤被开采破坏后与井下连通，成为地表水泄漏矿井的通道；因此严禁开采露头煤。

138、为什么煤层顶板有水体存在时应观测“三带”高度？

答：开采受顶板水体威胁的煤层，应分别观测顶板“三带”（弯曲带、冒落带、裂隙带）发育高度，当导水裂隙范围内的含水层影响安全开采时，应观测“三带”高度，查明受水威胁程度。

139、为什么防水闸门必须安设观测水压的装置，并有放水管和放水闸阀？

答：安设观测水压的装置，是为了及时观测防水闸门内积水量变化情况；设放水管和放水闸阀，是为了将防水闸门内积水有针对性地根据矿井安全生产要求进行疏水、排水能力控放。

140、为什么主要水仓必须有主仓和副仓？

答：主要水仓有主仓和副仓是为了确保在交替清理水仓内的淤泥及脏杂物时，水仓能正常蓄水。

141、为什么要对地表河流某些地段采取铺底、筑坝等方法进行加固治理？

答：由于煤层露头煤柱部分在河床内，露头煤柱被破坏后，存在河水渗漏井下的威胁；因此必须采取铺底、筑坝等措施对地表河流进行加固治理。

142、为什么新建的防水闸门、防水闸阀要经过高于设计水压的耐压试验？

答：为了确保防水闸门（墙）、防水闸阀的安全可靠性，新建的防水闸门、防水闸阀要经过高于设计水压的耐压试验。

143、为什么防水闸墙浇注施工时必须使用震动棒？

答：防水闸墙浇注施工时必须使用震动棒，是为了确保浇注的混凝土能震动捣实，保证墙体强度。

144、为什么防水闸墙掏槽施工时不得爆破？

答：防水闸墙掏槽施工时不得爆破，是为了防止震动对围岩造成破坏，产生裂隙，成为漏水隐患。

145、为什么防水闸墙建成后必须留设保护煤柱？

答：为了防止煤层开采时的采动影响对防水闸墙墙体及围岩造成破坏，防水闸墙建成后必须留设保护煤柱。

146、为什么要定期进行水情水害排查和预报？

答：定期进行水情水害排查和预报，是为了确保能够掌握水情水害情况，发现异常及时采取预防治理措施。

147、为什么要定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃的老窑情况？

答：为了防止相邻矿井和废弃的老窑积水影响矿井安全，要定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃的老窑情况。

148、为什么相邻矿井之间要留设矿井隔离煤柱？

答：矿井必须在批准的开采范围内依法从事采掘活动。相邻矿井的分界处必须按矿井设计留设隔离煤（岩）柱。严禁违法超层越界开采，严禁开采和破坏保安煤柱，特别是防水煤柱，以确保相邻矿井安全生产。

149、为什么矿井超层越界开采破坏矿井隔离煤柱的，要采取建水闸墙等措施？

答：矿井超层越界开采破坏矿井隔离煤柱的要采取建水闸墙等措施，恢复矿井间有效隔离，防止一矿发生事故波及邻矿。

150、为什么要下发水害通知单？

答：下发水害通知单是为了确保在采掘过程中接近积水威胁区前，能提前采取相应的安全措施，避免盲目施工造成水害事故。

151、为什么开采受承压含水层威胁煤层的矿井必须建立矿井、水平、采区、工作面四级水文观测系统？

答：开采受承压含水层威胁煤层的矿井，必须建立完善的矿井、水平、采区、工作面四级水文观测系统，对含水层水量、水位（压）、水温、水质进行监测，查清含水层分布、富水区域及对开采的影响程度，以便制定相应的“探、防、堵、截、排”综合防治措施。

152、为什么受水威胁严重的采区和工作面要采取一定的隔离措施方可开采？

答：受水威胁严重的采区和工作面要采取一定的隔离措施（包括建防水闸门），水平、采区下部运输大巷及集中运输石门应设计防水闸门，以便于受水威胁严重的采区和工作面发生突水时能及时进行隔离，防止采区间串水。

153、为什么受水威胁严重的采区与主要开拓巷道之间应通过集中石门联系？

答：因为在集中石门内有放水闸门，便于实现分区隔离开采。

154、为什么受承压水威胁煤层开拓开采应尽量采用上山开采方式？

答：受承压水威胁煤层开拓开采应采用上山开采方式，是为了完善疏排水系统，确保能自然疏水。

155、为什么受承压水威胁煤层开采尽量将一个采区或一个水平划分在一个水文地质单元内？

答：将一个采区或一个水平划分在一个水文地质单元内，以便于采用物探、化探、钻探、放水试验等手段，查清采区的水文地质条件，查明受水害威胁类型，研究矿井突水因素和规律，分析含水层富水特征，研究突水规律，并提出相应的防范措施。

156、为什么受承压水威胁开采水平之间、采区之间必须留设防水隔离煤柱？

答：留设防水隔离煤柱是为了防止一个水平或采区发生水害事故后，与相邻水平之间、采区之间因相通而发生窜水，对相邻开采水平、采区构成水害威胁。

157、为什么受承压水威胁工作面多采用充填法、条带采煤法？

答：采用充填法、条带采煤法开采是为尽量减少开采对底板的破坏深度，使安全隔水层厚度增加，减少底板出水的可能性。

158、为什么受承压水威胁工作面开采顺序要先采位于弱富水地段和地下水径流条件弱的采区？

答：先采位于弱富水地段和地下水径流条件弱的采区，是为了首先避免水害事故发生，并在开采过程中逐步查明含水层水文地质条件，摸索积累防治水经验，以便进一步开采位于强富水、强径流带的采区。

159、为什么编制探放水钻孔施工设计中钻孔必须分组布置？

答：防止漏过局部积水区，留下水害隐患。

160、为什么承压水威胁采区，在水平大巷之外的连通地点，采区结束后，要采取一定的隔离措施？

答：承压水威胁采区，在水平大巷之外的连通地点，采区结束后，要采取隔离措施，是为了防止采区滞后出水，对相邻水平、采区造成水害威胁。

161、为什么要对隔水层的岩性组合、厚度及分布规律、岩石物理力学性质等进行研究？

答：为了对受承压水威胁的煤层开采的防水安全性进行评价，并合理利用隔水层的隔水性能。

162、为什么受承压水及断层裂隙水威胁的掘进巷道要尽量避免下山掘进？

答：受承压水及断层裂隙水威胁的掘进巷道要尽量避免下山掘进，这是因为下山掘进无法自然疏水，出水后排水能力达不到会造成水淹掘进工作面等安全事故。

163、为什么受承压水威胁工作面必须严格计算并控制工作面斜长，一般不得超过100m？

答：工作面斜长与采后底板破坏深度呈正比关系，工作面斜长越大，采后底板破坏深度越大，发生底板突水的可能性越大；因此，受承压水威胁工作面必须严格计算并控制工作面斜长，一般不得超过100m。

164、为什么受承压水威胁工作面开采前必须建立完善的疏排水系统？

答：受承压水威胁工作面开采时必须根据所预计的正常、最大和可能的突水水量，核实水平（矿井）排水、供电系统能力，疏排水系统能力完备后方可投产，防止水淹工作面。

165、为什么受承压水威胁工作面有时要考虑底板注浆加固？

答：底板注浆加固可以加强煤层底板隔水层的强度系数，阻断含水层上升的导水通道，满足煤层底板隔水层的防突水要求。

166、为什么受承压水威胁严重的采区区段平巷运输巷道原则上要按双巷布置？

答：按双巷布置的目的是留设专门疏水巷道，增加疏排水能力，提高安全生产系数。

167、为什么受承压水威胁工作面运输巷要沿上坡掘进？

答：运输巷沿上坡掘进是为了能实现巷道的自然疏水。

168、为什么受承压水威胁工作面开采过程中要在运输巷设置沉淀池？

答：沉淀浮煤，确保工作面排水路线畅通，提高排水能力。

169、为什么工作面上的水文钻孔在进入采空区前要进行封闭？

答：为了防止水文钻孔窜水，对上覆或下伏煤层的开采形成水害威胁，工作面上的水文钻孔在进入采空区前要进行封闭。

170、为什么新开拓的煤层、采区、采掘工作面要进行水文地质条件分析？

答：对新开拓区域地质构造和水文地质条件进行探查，查明影响采区划分、工作面布置的大中型构造和威胁煤层开采的主要含水层的富水性，指导采区优化设计和合理布局，确保防治水安全。

171、为什么要探查矿井含水层径流带？

答：径流带是含水层水量由补给区向排泄区运移的主要通道，是强富水区，探查矿井含水层径流带是为了查明含水层富水区，为防治水和安全开采提供依据。

172、为什么受承压水威胁工作面开采前必须进行富水性物探？

答：进行富水性物探是为了查明工作面含水层富水异常区，有的放矢地采取相关防水安全措施。

173、为什么要加强复合顶板观测？

答：复合顶板是层理发育，整体稳定性差，易发生离层冒落，对人员造成伤害；因此要加强复合顶板观测。

174、为什么对井下构造观测时标志层要重点观测？

答：因为标志层在矿井煤岩层发育中具有代表性，是判别采掘层位的可靠依据；因此对井下构造观测时，标志层要重点观测。

175、为什么要研究识别断层要素？

答：研究断层出现的征兆、存在的标志，提高对断层的识别，防止错判，杜绝报废巷道。

176、为什么要对煤层厚度变化跟踪观测？

答：煤层厚度变化影响开拓布局，影响掘进率及回采率，影响矿井及工作面正常安全生产。

177、为什么要进行沿煤巷道地质编录？

答：进行沿煤巷道地质编录可以全面收集巷道实际揭露的煤层厚度、结构、顶底板岩性及其变化、地质构造等资料，分析推断回采工作面内可能出现的隐伏构造、构造延展情况，为超前预防和科学开采提供依据。

178、为什么相邻煤层要进行地质构造对比分析？

答：相邻煤层区域地质构造基本近似，为查明拟开采层的地质构造条件，可以根据相邻已采煤层实际揭露的地质构造资料进行对比分析推断。

179、为什么正规工作面要进行坑道透视探测？

答：为了有效查明工作面内隐伏地质构造，及时采取措施，提前补掘巷道，确保工作面安全生产，正规工作面要进行坑道透视探测。

180、为什么要对工作面出现的断层进行跟踪观测？

答：对工作面出现的断层进行跟踪观测，可以研究断层延展变化趋势，及时提出预报，便于提出预防措施。

181、为什么对陷落柱要进行塌陷角等特征的探测分析？

答：对陷落柱进行塌陷角等特征的探测分析，可以研究陷落柱的发育规律，推断其发育范围，为采掘生产合理布置，避开陷落柱，确保安全生产提供依据。

182、为什么要加强地质构造分析，及时进行地质预测预报工作？

答：通过矿井地质构造分析，得出相关规律性结论，从而能及时进行地质预测预报工作，以达到合理指导采掘工程施工的目的。

183、为什么地质预报必须有验证情况和总结？

答：通过实际揭露资料与地质预报进行对比分析，掌握地质构造发育规律，提高今后预测预报水平。

184、为什么采区结束后，要对采区揭露的断层进行系统统计、归纳？

答：采区结束后，煤岩层产状、构造已基本揭露。对采区揭露的断层进行系统统计、归纳，进一步分析采区构造的规律性，为附近采区的开拓提供借鉴及预测。

185、为什么要建立矿井地质保障系统？

答：随着矿井延深，地质构造日趋复杂，地质构造不清已成为影响矿井正常接续、制约安全高效的一个重要问题；因此，必须加强地质保障工作，查明地质构造规律，提高超前预测预报水平，指导、保障矿井安全、高效、持续发展。

186、为什么要编制矿井地质“三书”?

答：矿井地质“三书”（采区、回采、掘进地质说明书）是矿井地质基础资料搜集整理和分析研究工作的成果，是为矿井设计方案优化、采区合理划分、工作面开采设计、减少决策风险、降低万吨掘进率等方面提供可靠地质依据的重要保障。

187、为什么采区地质说明书的编制要提前半年通知地质部门？

答：采区地质说明书是由大量地质资料搜集及全面汇总分析的成果，是进行采区设计的重要依据，要有充足的时间进行研究及分析；所以采区地质说明书的编制要提前半年通知地质部门。

188、为什么要对生产矿井地质报告进行定期修编？

答：生产矿井地质报告是指导矿井生产的重要资料，为提高其资料的准确性，必须根据采掘生产实际揭露资料进行更新，以提高其指导性。因此生产矿井地质报告每隔8~10年必须进行一次修编。

189、为什么重大事故的应急工作是一个系统工程？

答：应急工作仅仅依靠某一部门是不能很好地完成的，要建立起完善的应急救援体系，根据应急救援工作的特点，合理地规划和完善其各个组成部分，需要各个部门之间密切协作、协调配合。

190、为什么事故抢救时要警戒与治安？

答：为保障现场应急救援工作的顺利开展，在事故现场周围建立警戒区域，实施交通管制，维护现场治安秩序是十分必要的，其目的是防止与救援无关的人员进入现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等的交通畅通，并避免发生不必要的伤亡。

191、为什么设置井口自动化考勤系统？

答：为了准确掌握真实下井人员情况，严禁超定员生产；在发生事故时为撤离人员提供可靠的人员数据，要设置井口自动化考勤系统。

192、为什么要确定安全色？

答：以形象而醒目的信息语言向人们提供表达禁止、警告、指令、指示等安全信息，能够使人们看到后对威胁安全的物体和环境尽快作出反应，减少和避免事故的发生。

193、为什么消防管理要坚持“预防为主，防消结合”的方针？

答：任何火灾事故的发生，都有一定的原因。只有加强预防，及时整改火灾隐患，才能减少或杜绝火灾事故的发生。

194、为什么消防管理实行“谁主管、谁经营、谁负责”的原则？

答：目的就是落实消防安全责任制，使消防安全工作从日常管理抓起，提高全员消防安全防范意识。

195、为什么要加强消防安全管理的监督检查？

答：消防安全重点单位实行每日防火巡查，并建立巡查记录，这样可以及时发现火灾隐患，督促责任单位及时整改，避免火灾事故的发生。

196、为什么说消防管理人人有责？

答：消防工作是一项群众性工作，关系到方方面面，必须人人重视消防，搞好预防，才能有效提高防灾救灾能力。

197、为什么要加强消防安全档案管理？

答：规范档案资料，全面反映单位消防工作的基本情况和消防安全管理情况，以便督促检查，及时了解单位消防工作动态。

198、为什么泡沫灭火器不能放置在高温的地方？

答：泡沫灭火器使用温度范围为4～55℃，如放置在高温区域，会使灭火剂提前失效，温度过高可能使罐体变形甚至爆裂。

199、为什么干粉灭火器外部表面须做防腐处理？

答：因为干粉灭火器长时间存放，外表易腐蚀脱皮，不及时防腐会降低灭火性能；所以干粉灭火器外部表面须做防腐处理。

200、为什么扑救火灾时要佩戴空气呼吸器？

答：火灾发生时，会产生一氧化碳有毒有害气体，扑救火灾时佩戴空气呼吸器，可避免人体吸入有害气体造成伤亡。

201、为什么易燃易爆物品要专人管理定点存放？

答：易燃易爆物品危险系数高，应单独定点存放，管理人员须经培训了解其性能才能上岗，以防管理不当造成安全事故。

202、为什么要及时清理电器开关上方的浮尘？

答：电器开关上方浮尘长时间不清理，会导致电器短路，造成火灾事故的发生。

203、为什么使用灭火器灭火要站在顺风上方向？

答：若是站在逆风方向，会减退灭火效果，火势顺风会伤及自身；所以要站在顺风上方距离灭火。

204、为什么二氧化碳灭火器不能放在热源附近？

答：二氧化碳灭火器属于储压式灭火器，自身具有压力，遇热易膨胀爆炸。

205、为什么公共场所要设置安全通道？

答：公共场所人员密集，必须设置安全通道，在发生火灾事故时，有利于人群疏散，防止造成踩踏事件及群死群伤事故。

206、为什么粉尘作业人员要定期健康检查？

答：定期健康检查的目的是及时发现尘肺病患者并观察其病情变化，及时施治。同时，根据尘肺发病情况对粉尘危害作出卫生学评价，以利于采取有效的防尘措施。

207、为什么高温作业人员会中暑？

答：在高温作业环境中劳动，能引起一系列人体生理变化，皮肤血管扩张、皮肤温度升高，心脏输出血量增加。而这些生理变化以加强散热为目的，若还不能满足机体散热的需要时，体内热量蓄积过量，可能引起中暑。

208、为什么喝茶对防暑降温有好处？

答：喝茶可刺激神经中枢，振奋精神，消除疲劳，提高劳动效率。可兴奋心脏，扩张冠状动脉，对末梢血管有扩张作用，利于机体散热。茶能抑制肾小管的再吸收，因而有利尿排毒作用，对防暑降温有好处。

209、为什么要重视女工职业卫生保健？

答：女职工在月经、妊娠、分娩、哺乳等生理过程中，得不到妥善劳动保护和职业卫生保健，就会对健康产生直接影响；此外，有些职业性有害因素还能对下一代产生严重影响。

210、为什么要加强职业病防治宣传教育？

答：加强职业病防治宣传教育，普及职业病防治知识，增加劳动者的防范意识，是职业病防治工作的一项重要内容，是预防职业病的重要手段。这不仅能提高各级领导和广大劳动者对职业病防治工作重要性的认识，提高贯彻执行职业病防治法律、法规的自觉性，还能使广大劳动者掌握职业病防护的科学知识，提高职业病的防护意识。

211、为什么要在职业危害作业场所设置职业危害警示标识？

答：在职业危害作业场所设置职业危害警示标识，是为告知劳动者自己所处的作业环境或作业过程中产生的职业危害因素的种类、可能产生的后果、如何预防以及应急救援措施等内容，是防止或减轻职业危害的重要措施。

212、为什么要进行职业病危害项目申报？

答：实行职业病危害项目申报，目的是将所有的职业病危害项目都纳入卫生行政部门的监督范围之内，受卫生行政部门的监控，防止因职业病危害项目不受控制而造成危害。

213、为什么建立职业病危害事故应急救援预案？

答：用人单位应当制定一旦发生职业病危害事故如何救援的方案与措施，只有这样，才能应对各种职业病危害事故的发生，使得在职业病危害事故发生时，能够及时地采取有效的救援措施，使受到危害的劳动者得到及时的救治，避免损失进一步扩大，尽量减少伤亡。

214、为什么用人单位应建立、健全职业病防治责任制？

答：职业病防治责任制是职业病防治管理的基本制度。建立、健全职业病防治责任制是用人单位做好职业病防治工作的前提和基础。建立、健全职业病防治责任制就是要将职业病责任层层落实，直到用人单位的各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各个岗位的劳动者。

215、为什么在轨道上提升、吊装物料时司机不能脱岗？

答：如果在轨道上提升、吊装物料时司机脱岗，若发生异常情况，将不能及时处理。

216、为什么乘坐罐笼不能把头、手、脚及随身携带的工具等伸出罐笼外？

答：因罐笼与井壁的安全间隙较小，为防止人员露出部位被刮伤或工具被刮碰后伤害人员，乘坐罐笼不能把头、手、脚及随身携带的工具等伸出罐笼。

217、为什么不能在两车厢之间搭乘？

答：两车厢间搭乘可能造成人员掉落或车辆掉道造成人员伤亡事故。

218、为什么人行车行进中不能扒上、跳下？

答：为防止人员被碰伤或摔伤甚至造成死亡事故，人行车行进中不能扒上、跳下。

219、为什么乘车时身体或携带的工具和物件不能露出车外？

答：防止车辆运行中身体被碰伤或因工具和物件被刮卡带造成事故，伤害人员。

220、为什么不能在井下轨道中间行走？

答：防止车辆通过时人员躲避不及，被车辆碰、轧，造成伤亡事故。

221、为什么在井下不能攀扶电缆行走？

答：攀扶电缆易发生触电事故，因此不能攀扶。

222、为什么在架线巷道行走时不能把长物件扛在肩上？

答：这样可以防止长物件不慎触及架线，造成触电伤亡事故。

223、为什么不能随便挪动井下路标和安全标志？

答：防止人员按错误的避灾路线行走，或误入不安全区域，造成人员伤亡事故。

224、为什么不能用铜、铁、铝代替保险丝？

答：因为铜、铁、铝熔点高，不宜熔断，电流过载易引起火灾或者烧毁电器。

225、为什么不能将剩油、废油泼洒在井巷或硐室？

答：将剩油、废油泼洒在井巷或硐室会引起矿井火灾。

226、为什么必须由专职维修工检查维护调整电气设备？

答：非专业人员检查维护调整电气设备可能因错误操作而引发事故。

227、为什么不得擅自拆开计量仪封条或铅封？

答：计量仪不能被擅自调整或更改，否则会导致计量准确度的降低。

228、为什么冲击地压工作面正常使用的开关、设备必须生根固定？

答：冲击地压的冲击能量大，将开关、设备冲动易引发伤人事故。

229、为什么煤粉监测完后必须将排出的煤粉用水湿润？

答：煤粉生成煤尘，会造成污染及煤尘爆炸，排出的煤粉需用水湿润。

230、为什么必须对巷道进行排查维护？

答：井下巷道受矿山压力的影响，会发生变形、冒顶等，影响正常的通风、行人、运料，甚至危及安全。只有及时对巷道进行排查维护，才能防止发生事故。

231、建立以哪些人员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位？

答：建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度，确保整改到位。

232、对隐患整改不力造成事故的，要依法追究谁的责任？

答：要依法追究企业和企业相关负责人的责任。

233、对停产整改逾期未完成的企业如何处理？

答：停产整改逾期未完成的不得复产。

234、哪些人员必须持职业资格证书上岗？

答：企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员。

235、安全隐患排查“五到位”的内容？

答：整改措施、责任、资金、时限和预案。

236、企业用工要严格依照什么法与职工签订劳动合同？

答：劳动合同法。

237、要加强对境外中资企业安全生产工作的指导和管理，严格落实谁的安全生产监督责任？

答：境内投资主体和派出企业。

238、对无企业负责人带班下井或该带班而未带班的，对有关责任人如何处理？

答：按擅离职守处理，同时给予规定上限的经济处罚。

239、对发生事故而没有领导现场带班的企业如何处理？

答：对企业给予规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业主要负责人的责任。

240、在遇到险情时，企业生产现场带班人员、班组长和调度人员有哪些权利？

答：第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。

241、对井下六大避险系统逾期未安装的如何处理？

答：依法暂扣安全生产许可证、生产许可证。

242、安全达标包括哪些内容？

答：包括岗位达标、专业达标和企业达标。

243、对在规定时间内未实现达标的企业如何处理？

答：要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。

244、对存在不经培训上岗、无证上岗的企业如何处理？

答：依法停产整顿。

245、企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施有哪些？

答：包括安全监控设施和防瓦斯等有害气体、防尘、排水、防火、防爆等设施。

246、高危行业企业安全生产准入的前置条件是什么？

答：符合安全生产标准。

247、对重大安全隐患治理实行什么制度？

答：逐级挂牌督办、公告制度。

248、重大隐患治理由哪些部门挂牌督办？

答：省级安全生产监管部门或行业主管部门挂牌督办。

249、对拒不执行监管监察指令的企业，如何处理？

答：要依法依规从重处罚。

250、对安全设施与建设项目主体工程未做到同时设计的如何处理？

答：一律不予审批。

251、对安全设施与建设项目主体工程未做到同时施工的如何处理？

答：责令立即停止施工。

252、对安全设施与建设项目主体工程未同时投入使用的如何处理？

答：不得颁发安全生产许可证，并视情节追究有关单位负责人的责任。

253、对项目建设生产经营单位存在违法分包、转包等行为的，立即依法停工停产整顿追究谁的责任？

答：追究项目业主、承包方等各方责任。

254、依法维护和落实企业职工对安全生产的参与权与监督权，要充分发挥哪些部门的作用？

答：工会、共青团、妇联组织。

255、有关部门和地方要进一步畅通安全生产的社会监督渠道，设立举报箱，公布举报电话，接受谁的公开监督？

答：接受人民群众的公开监督。

256、对因生产安全事故造成的职工死亡，一次性工亡补助金标准调整为按全国上一年度城镇居民人均可支配收入的多少计算，发放给工亡职工近亲属？

答：20倍。

257、企业要建立完善安全生产动态监控及预警预报体系，多长时间进行一次安全生产风险分析？

答：每月。

258、企业发现事故征兆时要采取什么措施？

答：要立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。

259、哪些部门制定修订生产、安全技术标准，制定和实施高危行业从业人员资格标准？

答：各行业管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门。

260、对实施许可证管理制度的危险性作业要制定什么规程？

答：要制定落实专项安全技术作业规程和岗位安全操作规程。

261、发生特别重大生产安全事故的，要根据情节轻重，追究哪些人员的责任？

答：追究地市级分管领导或主要领导的责任。

262、安全事故后果特别严重、影响特别恶劣的，要按规定追究哪些人员的责任？

答：省部级相关领导的责任。

263、加强安全生产基础工作考核，加快推进安全生产长效机制建设，坚决遏制哪类事故的发生？

答：重特大事故。

264、企业发生重大生产安全责任事故，追究事故企业什么人责任？

答：追究事故企业主要负责人的责任。

265、发生重大安全事故触犯法律的，依法追究哪些人的法律责任?

答：事故企业主要负责人或企业实际控制人的责任。

266、对重大、特别重大生产安全责任事故负有主要责任的企业，其主要负责人多长时间不得担任本行业企业的矿长（厂长、经理）？

答：终身。

267、对非法违法生产造成人员伤亡的，以及瞒报事故、事故后逃逸等情节特别恶劣的，如何处罚？

答：要依法从重处罚。

268、事故查处结案后，要及时予以公告，接受谁的监督？

答：接受社会监督。

269、加强对高危行业企业安全生产费用提取和使用管理的监督检查，进一步完善高危行业企业什么制度？

答：安全生产费用财务管理。

270、安全生产“三项行动”的内容？

答：执法行动、治理行动、宣教行动。

271、安全生产“三项建设”的内容？

答：法制体制机制建设、保障能力建设、监管监察队伍建设。

272、企业哪些人员是安全生产第一责任者？

答：法定代表人、实际控制人。

273、地方各级人民政府要把什么作为加强经济社会管理、保障改善民生的重要内容？

答：安全生产。

274、认真落实哪些人员的安全生产负责制和领导班子成员安全生产“一岗双责”制度？

答：省、市、县、乡各级行政首长。

275、建立完善安全生产责任联系点和例会制度，重点抓好哪两级政府安全监管责任的落实？

答：县、乡。

276、综合监管部门要加强对谁的安全生产工作的指导协调和监督检查？

答：本级政府相关部门、下级政府。

277、井下作业人员没有进行安全培训教育，或存在特种作业人员无证上岗的企业，情节严重的如何处理？

答：要依法予以关闭。

278、要充分发挥哪些部门的作用，加强协调联动，抓好督促落实？

答：各级安全生产委员会及其办公室。

279、分析处理事故时坚持“四不放过”原则？

答：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

280、所有事故查处结果都要及时向谁公布？

答：向社会公布。

281、对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的企业如何处理？

答：一律关闭取缔。

282、对非法违法生产经营建设的有关单位和责任人如何处罚？

答：一律按规定上限予以处罚。

283、对违法生产经营建设的单位如何处理？

答：一律依法责令停产整顿，并严格落实监管措施。

284、对触犯法律的有关单位和人员如何处理？

答：一律依法严格追究法律责任。

285、强化地方政府特别是哪两级政府打击非法违法行为的责任？

答：县、乡两级政府。

286、职工群众对非法违法行为举报享有哪些权利？

答：参与权和监督权。

287、对存在非法违法生产经营建设行为的企业如何处理？

答：向社会公开曝光。

288、对哪些行业领域，持续加大安全专项整治力度？

答：煤矿、非煤矿山、道路交通、铁路交通、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、民爆物品、工矿商贸其他及消防等行业领域。

289、对不具备安全生产条件的矿山如何处理？

答：取缔关闭。

290、从严整治哪些道路交通违法违规行为？

答：超载超限超速和酒后、疲劳驾驶。

291、全面落实烟花爆竹和民爆物品的哪些环节安全措施？

答：生产、经营、运输、储存、使用等。

292、严密防范建筑施工坍塌坠落以及哪些行业领域安全事故？

答：农业机械、水上交通、渔业船舶、冶金等。

293、推进哪些行业领域国家救援基地和队伍建设？

答：公路交通、铁路运输、水上搜救、船舶溢油、油气田、危险化学品等行业领域。

294、哪一级以上地方政府要依照有关规定，建立健全安全生产监管机构？

答：县级以上地方政府。

295、进一步强化哪些单位的法制教育，普及法律知识和安全生产、应急避险、职业健康等知识？

答：基层和生产经营单位。

296、各地区、各部门制定的各专项规划，要充分考虑安全生产工作的要求，与哪个规划保持密切衔接？

答：安全生产“十二五”规划。

297、积极创建安全发展示范城市和安全文化建设示范工程，扶持发展什么产业？

答：安全文化产业。

298、进一步落实校企合作办学、对口单招、订单式培养等政策，加强安全学科建设，大力发展职业教育，努力培养高素质的哪种专业人才？

答：安全专业人才。